□ 防災管理義務対象物〔該・否〕　　　	　		□ 自衛消防組織〔該・否〕

□ 統括防火管理義務対象物〔該・否〕			□ 統括防災管理義務対象物〔該・否〕

□ 条例第55条の2の2（防災センター管理計画）〔該・否〕

□ 条例第55条の3の2（防火管理業務計画）〔該・否〕

□ 条例第55条の5（自衛消防活動中核要員）〔該・否〕

| 作成する内容 | 必要 項目 | 作 成チェック | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ 総則 |  |
|  | ① 目的及び適用範囲 | ◎ |  |  |
|  | ② 管理権原者の責任及び防火管理者の業務 | ◎ |  |  |
|  | ③ 教育・資格管理業務 | ◎ |  |  |
|  | ④ 訓練 | ◎ |  |  |
|  | ⑤ 消防機関との連絡業務 | ◎ |  |  |
|  | ⑥ 防火管理業務の一部委託 | ▲ |  |  |
|  | ⑦ 自衛消防組織 | ▲ |  |  |
| ２ 火災対策 |  |
|  | ① 予防管理業務 |  |
|  |  | ア 予防管理組織 | ◎ |  |  |
|  |  | イ 点検・検査業務 | ◎ |  |  |
|  |  | ウ 出火防止業務 | ◎ |  |  |
|  |  | エ 防火安全確認業務 | ◎ |  |  |
|  |  | オ 避難安全確保業務 | ◎ |  |  |
|  | ② 自衛消防業務 |  |
|  |  | ア 事業所自衛消防隊の組織 | ◎ |  |  |
|  |  | イ 自衛消防活動等（火災） | ◎ |  |  |
| ３ 震災対策 |  |
|  | ① 震災に備えての事前計画 | 〇 |  |  |
|  | ② 震災時の活動計画 | 〇 |  |  |
|  | ③ 施設再開までの復旧計画 | 〇 |  |  |
| ４ その他の災害対策 |  |
|  | ① 大規模テロ等に伴う災害発生時の自衛消防対策 | ●・※ |  |  |
|  | ② 大雨・強風等に係る自衛消防対策 | ● |  |  |
|  | ③ 受傷事故等の自衛消防対策 | ● |  |  |
| 別表1 | 自衛消防訓練実施結果記録書 | ◎ |  |  |
| 別表2 | 防火・防災管理業務の一部委託状況表 | ▲ |  |  |
| 別表3 | 防火・防災管理業務一部委託契約書等の内容チェック表 （管理権原者の自己チェック表） | ▲ |  |  |
| 別表4 | 予防管理組織編成表 | ◎ |  |  |
| 別表5-1 | 自主検査チェック表「火気関係」 | ◎ |  |  |
| 別表5-2 | 自主検査チェック表「閉鎖障害等」 | ◎ |  |  |
| 別表6 | 自主検査チェック表「定期」 | ◎ |  |  |
| 別表7 | 自主点検チェック表「消防用設備等」 | ◎ |  |  |
| 別表8 | 事業所自衛消防隊の編成と任務（編成表）・(資格管理表)・(任務表) | ◎ |  |  |
| 別表9 | 営業時間外等の事業所自衛消防隊の組織編成表及び活動要領 | ▲ |  |  |
| 別表10 | オフィス家具類の転倒・落下防止対策チェックリスト | 〇 |  |  |
| 別表11 | 一斉帰宅抑制における従業員等のための備蓄 | 〇 |  |  |
| 別表12 | 震災時における時差退社計画 | ○ |  |  |
| 別表13 | 施設の安全点検のためのチェックリスト | ○ |  |  |
| 別記1 | 自衛消防活動要領 | ◎ |  |  |
| 別記2 | 震災時の自衛消防活動要領 | ◎ |  |  |
| 別記3 | 大規模テロ等に伴う災害発生時における自衛消防活動要領 | ●・※ |  |  |
| 別図 | 避難経路図 | ◎ |  |  |
| 別添え |  |  |  |  |
| その他 |  |  |

（備考） １　◎印は、消防法第8条第1項に定める防火管理に係る消防計画を作成する上で必要な項目である。

２　○印は、震災対策条例第10条に定める事業所防災計画を作成する上で必要な項目である。

３　●印は、火災予防条例第55条の４に基づく自衛消防対策の項目である。

４　▲印は、該当する場合に定める項目である。

５　★印は、統括防火管理義務対象物に該当する場合に定める項目である。

６　※印は、消防法第36条第1項において準用する同法第8条第1項に定める防災管理に係る消防計画を作成する上で必要な項目である。

７　作成チェックは、消防計画の作成者が、自己の事業所の消防計画の作成に当たり、必要項目を確認し、作成したものについて「✓」印でチェックする。

８　〔該・否〕の欄は、どちらかを○で囲む。

９　事業所の実態にあわせて作成した別表・別記・別図については、別表等の空欄に記入する。

消防計画

年　　月　　日作成

第１章　総　　　　則

第１節　目的及び適用範囲

（目　的）

第1条　この計画は、消防法第8条第1項（（▲消防法第8条の2の5及び消防法第36条第1項）、又は火災予防条例第55条の3）に基づき、第2条第1項に定める部分における防火管理についての必要事項を定め、火災を予防するとともに、火災、地震その他の災害等による人命の安全及び被害の軽減を図ることを目的とする。

（適用範囲）

第２条　管理権原が及ぶ範囲は、　　　　　　　　　　　　　　　　部分とする。

２　この計画を適用する者の範囲は次のとおりとする。

⑴　管理権原者及び防火管理者

⑵　前号の者以外の者で、前項に示す管理権原が及ぶ範囲に勤務する者

▲⑶　前項に示す管理権原が及ぶ範囲の防火管理上必要な業務（以下「防火管理業務」という。）を受託している

者

第２節　管理権原者の責任及び防火管理者の業務

（管理権原者の責任等）

第３条　管理権原者は、前条の管理権原が及ぶ範囲内の防火管理業務について、全ての責任を持つものとする。

２　管理権原者は、廊下、階段等の避難上必要な施設において、避難の支障となる物件及び防火戸等の閉鎖の支障となる物件を放置等されないように管理するものとする。

３　管理権原者は、防火・防災上の建物構造の不備や消防用設備等・特殊消防用設備等（以下「消防用設備等という。）の不備欠陥が発見された場合は、速やかに改修するものとする。

４　管理権原者は、火災、地震その他の災害等が発生した場合の本事業所における自衛消防活動の全般についての責任を負うものとする。

▲５　管理権原者は、防火管理技能者に防火管理業務計画を作成させ、消防法、消防法施行令及び火災予防条例の規定並びに防火管理業務計画に従って、防火管理業務の補助を行わせる責任を負う。

（防火管理者の業務）

第４条　防火管理者は、次の業務を行う。

⑴　消火、通報、避難誘導などの訓練の実施

⑵　火災予防上の自主検査・点検の実施又は監督

消防用設備等、建物、防火施設、避難施設、電気設備、危険物施設、火を使用する設備器具（以下「火気使用設備器具」という。）等の検査・点検を実施し、不備欠陥箇所のある場合は、改修を図る。

⑶　消防用設備等の法定点検・整備及びその立会い

⑷　建物等の定期検査の立会い

⑸　改装工事などの立会い及び安全対策の樹立

⑹　火気の使用、取扱いの指導、監督

⑺　収容人員の管理

⑻　従業員に対する防火・防災教育の実施

⑼　防火担当責任者及び火元責任者に対する指導及び監督

⑽　管理権原者への提案や報告

⑾　放火防止対策の推進

▲⑿　災害活動の拠点となる防災センターに災害活動上必要な情報の集約

※⒀　防災管理の法定点検の立会い

⒁　地震による被害の軽減のための自主点検・検査の実施又は監督

⒂　防災設備及び避難施設等の検査・点検の実施と、不備欠陥箇所のある場合の改修

⒃　地震発生時における家具類等の転倒落下防止措置

▲⒄　防火管理技能者に対する指示

★⒅　次に示す事項の統括防火管理者への報告

ア　防火管理者を選任又は解任するとき

イ　消防計画を作成又は変更するとき

ウ　防火対象物の法定点検を実施するとき

エ　消防用設備等の法定点検を実施するとき

オ　建物等の定期検査を実施するとき

カ　防火・防災上の建物構造の不備や消防用設備等の不備欠陥を確認したとき及びそれらを改修したとき

キ　火気使用設備器具又は電気設備の新設、移設、改修等を行うとき

ク　臨時に火気を使用するとき

ケ　大量の可燃物の搬入及び危険物の貯蔵・取扱いを行うとき

コ　客席又は避難通路の変更を行うとき

サ　用途（一時的を含む。）を変更するとき

シ　内装改修又は改築等の工事を行うとき

ス　催物を開催するとき

セ　消防計画に定める消防機関への報告及び届出を行うとき

ソ　消防計画に定めた訓練を実施するとき

タ　防火管理業務の一部を委託又は防火管理者の業務を委託するとき

チ　消防機関が行う検査等に立会うとき

ツ　統括防火管理者から指示された事項を実施したとき

▲テ　自動火災報知設備等と連動した通報（自動通報）装置を設置するとき

※ト　防災管理の法定点検を実施するとき

ナ　その他火災予防上必要な事項

⒆　その他防火管理上必要な業務

（防火管理委員会）

第５条　管理権原者は、防火管理業務の適正な運営を図るため、次に掲げる事項について審議する防火管理委員会を、必要に応じ開催するものとする。

⑴　消防計画の変更に関すること。

⑵　避難施設、消防用設備等などの点検・維持管理に関すること。

⑶　自衛消防隊の組織及び装備等に関すること。

⑷　自衛消防訓練の実施細部に関すること。

⑸　工事等をする際の火災予防対策に関すること。

⑹　火災予防上必要な教育に関すること。

⑺　その他

第３節　教育・資格管理業務

（防火・防災教育の内容）

第６条　防火・防災教育は、教育の対象となる者の特性等を踏まえ、防火管理者が実施担当者、実施時期を判断し、おおむね次に示す内容について実施するものとする。

⑴　消防計画について

⑵　従業員の守るべき事項について

⑶　火災発生時の対応について

⑷　地震時及びその他災害等の対応について

⑸　防火・防災管理マニュアルの徹底に関すること。

⑹　その他火災予防上及び自衛消防上必要な事項

▲（資格管理）

第７条　管理権原者は、防火管理業務を行う上で、必要となる各種法定資格について不備が生じないよう管理するものとする。

第４節　訓　練

（訓練の実施）

第８条　防火管理者は、火災、地震その他の災害等が発生した場合、事業所自衛消防隊が迅速かつ的確に所定の行動ができるよう、定期的に自衛消防訓練を実施するものとする。

（訓練の実施時期等）

第９条　防火管理者は、次により訓練を行うものとする。

⑴　訓練の実施時期

| 訓練の種別 | 実施時期 | 備考 |
| --- | --- | --- |

⑵　防火管理者は、訓練指導者を指定して、訓練の実施にあたらせるものとする。

（自衛消防訓練の通知）

第10条　防火管理者は、自衛消防訓練を実施しようとするときは、あらかじめ「自衛消防訓練通知書」等により所轄消防署所へ通報する。

（訓練の内容）

第11条　訓練は、種別ごとに次に示す事項に留意して実施するものとする。

⑴　総合訓練

ア　火災総合訓練

⑵に示す部分訓練である消火、通報及び避難訓練の内容が一連の行動として構成できるような想定とする。避難を要する者、介助、救助を要する者は、災害の程度に応じて決める。

イ　地震火災総合訓練

震度6強以上の地震の発生を仮定して、予想される被害を決め、⑵に示す部分訓練である消火、通報及び避難訓練の内容が一連の行動として構成できるようにする。

また、災害の程度に応じ、救助事象の対応を取り入れる。

ウ　マニュアルによる訓練とあわせた検証

東京消防庁の定める指導マニュアルにより実施する。

⑵　部分訓練

ア　消火訓練

出火場所、燃焼物件、延焼の程度と範囲を決め、各種消火設備の取扱いについて確認を行う。

イ　通報訓練

想定する災害等の発生場所、燃焼物件、延焼の程度と範囲のほか、けが人や避難を要する者の数を決めておく。また、災害の発生を在館者等に知らせるとともに、消防機関への通報を行う。

ウ　避難訓練

想定する災害、出火場所及び避難経路のほか、けが人や避難を要する者の数を決めておく。また、放送設備等で避難の開始と避難経路を具体的に指示する。

⑶　その他の訓練

ア　応急救護訓練

受傷者の数、受傷内容、受傷程度を決め、容態観察や応急手当を実施する。

イ　安全防護訓練

出火場所、延焼範囲を決め、防火設備や排煙操作、空調の停止等を行う。

ウ　地震想定訓練（地震火災を含まない。）

震度6強以上の地震を想定して、予想される被害を決め、身体防護、火気設備等の熱源遮断措置、帰宅困難者対策（一斉帰宅の抑制）等を行う。

エ　指揮訓練

各種訓練の仮想想定のもとに隊長、地区隊長、指揮担当等による指揮訓練を実施する。

オ　消防隊の誘導・情報提供訓練

各種訓練の仮想想定のもとに本部隊による消防隊の誘導・情報提供訓練を実施する。

カ　大雨・強風等に伴う災害に係る訓練

時間雨量50mm以上の豪雨の際に予想される被害を決め、気象情報等の情報収集体制を整え、必要に応じ在館者に伝える。また、並行して配置している資器材を速やかに使用できる状態にする。

※●キ　大規模テロ等に伴う災害に係る訓練

本防火対象物周辺で大規模テロ等の災害が発生した場合を想定し、警報の伝達、避難の指示を行う。

また、情報収集、身体防護、応急救護所の設置や消防機関への通報を合わせて行う。

（訓練時の安全対策）

第12条　防火管理者は、訓練を実施する際、訓練指導者及び安全管理を担当する者を決め、次の事項に留意し、安全管理に努めるものとする。

⑴　訓練実施前

ア　訓練に使用する施設、資器材及び設備等は、必ず事前に点検を実施する。

イ　事前に事業所自衛消防隊員の服装及び健康状態を的確に把握し、訓練の実施に支障があると判断した場合は、必要な指示又は参加させない等の措置を講じる。

⑵　訓練実施中

ア　安全管理を担当する者を、訓練の状況全般が把握できる位置に、補助者を安全管理上必要な箇所に配置し、各操作及び動作の安全を確認する。

イ　訓練中において、使用資器材及び訓練施設に異常を認めた場合は、直ちに訓練を停止して、是正措置等を講じる。

⑶　訓練終了後

訓練終了後の資器材収納時についても、十分に安全を確保させる。

（訓練実施結果の検討）

第13条　防火管理者は、自衛消防訓練終了後、訓練実施結果について検討会を開催するとともに、別表1「自衛消防訓練実施結果記録書」に記録し、以後の訓練及び消防計画の見直しに反映させるものとする。

２　防火管理者は、訓練結果を反映した自衛消防訓練実施結果記録書を防火管理維持台帳に綴じて、訓練を行った日から3年間保管しておくものとする。

第５節　消防機関との連絡業務

（消防機関への届出・連絡等）

第14条　管理権原者等は、次の業務について、消防機関への報告、届出及び連絡を行うものとする。

⑴　消防計画作成（変更）届出

次に掲げる事項に該当したときは、消防機関へ届け出る。

ア　管理権原者又は防火管理者の変更

イ　事業所自衛消防隊に関する事項の大幅な変更

ウ　用途の変更、増築、改築、模様替え等による消防用設備等の点検・整備、避難施設の維持管理及び防火上の構造の維持管理に関する事項の変更

▲エ　防火管理業務の一部委託に関する事項で、次に掲げる内容の変更

(ｱ)　受託者の氏名及び住所

(ｲ)　受託方式

(ｳ)　受託者の行う事業所防火管理業務の範囲及び方法

⑵　自衛消防訓練実施の通報

自衛消防訓練を実施するときは、防火管理者があらかじめ消防機関へ通報する。

▲⑶　禁止行為の解除承認申請

管理権原者は、喫煙、裸火の使用又は危険物品の持込みを禁止されている場所において、これらの行為を行おうとする者がいるときは、その内容を確認し、火災予防条例第23条に規定する禁止行為解除承認申請を行う。

▲⑷　防火対象物点検結果報告書

管理権原者は、点検結果を1年に1回、報告する。

※⑸　防災管理点検結果報告書

管理権原者は、本防火対象物における防災管理の点検結果報告書を1年に1回、報告する。

⑹　消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書

管理権原者は、総合点検終了後の消防用設備等の点検結果報告書を、法令に定められた期間内に報告する。

⑺　防火対象物工事等計画届出

管理権原者は、建物の修繕、模様替え、間取り又は天井の高さの変更その他これらに類する工事、客席又は避難通路の変更、若しくは用途変更を行う場合は、工事に着手する日の7日前までに届け出ること。

⑻　防火対象物使用開始届出

管理権原者は、前項の工事後の使用を開始する日の7日前までに届け出て検査を受けること。

⑼　防火対象物一時使用届出

管理権原者は、事務室や倉庫等を一時的に不特定の者が出入りする店舗等として使用する場合には、使用を開始する日の7日前までに届け出て、検査を受けること。

▲⑽　観覧場又は展示場における催物の開催届出

当該興行の主催者は、観覧場又は展示場において、おおむね1,000人以上の多数の者を収容して演劇、コンサート、スポーツ興行等を行う場合は、催しを行う3日前までに届け出る。

⑾　その他

前各号に掲げる事項以外で、防火管理上必要な事項については、法令に基づく届出又は消防機関への連絡を行う。

（防火管理維持台帳の作成、整備及び保管）

第15条　管理権原者は、前条で報告又は届出した書類等を本計画とともに取りまとめて、防火管理維持台帳を作成し、整備及び保管しておくものとする。

▲２　転売等により管理権原者が変更となる場合は、防火管理維持台帳のうち竣工からの建築関係及び消防用設備等に関する届出書類や図面等の関係書類を確実に引き継ぐものとする。

▲第６節　防火管理業務の一部委託

（防火管理業務の一部委託の内容チェック）

第16条　防火管理業務の一部委託については、別表２「防火・防災管理業務の一部委託状況表」のとおりとする。

２　管理権原者は、委託を受けて防火管理業務に従事する者（以下「受託者」という。）が防火管理業務について適正化を図るため、委託契約等の内容を、別表３「防火・防災管理業務一部委託契約書等の内容チェック表（管理権原者の自己チェック表）」のとおり自己チェックする。

３　受託者は、この計画に定めるところにより、管理権原者、防火管理者、事業所自衛消防隊長の指示、指揮命令の下に適正に業務を実施する。

４　受託者は、受託した防火管理業務について、定期に防火管理者に報告しなければならない。

▲第７節　自衛消防組織

管理権原者が一の場合

（管理権原者の責務）

第17条　管理権原者は、自衛消防組織の設置及び運営について責任を負うものとする。

２　管理権原者は、統括管理者を選任し、自衛消防組織を統括させるものとする。

管理権原者が複数の場合

（管理権原者の責務）

第17条　管理権原者は、他の管理権原者と共同して自衛消防組織を設置及び運営し、共同してその責任を負う。

２　管理権原者は、協議会構成員として、定期に開催される自衛消防組織に関する協議会に参加し、建物全体の安全性を高めるよう努めるものとする。

３　管理権原者は、共同して統括管理者を選任し、自衛消防組織を統括させるものとする。

（自衛消防組織の統括管理者）

第18条　自衛消防隊に自衛消防組織の統括管理者を置く。

２　自衛消防組織の統括管理者は、自衛消防組織の機能が有効に発揮できるよう自衛消防組織を統括する。

★３　自衛消防組織の統括管理者は、統括防火管理者に対し、自衛消防活動に関する事項を報告するものとする。

（自衛消防組織に関する協議会及び統括管理者）

第19条　自衛消防組織に関する協議会の設置及び運営は、全体についての消防計画に定める。

２　自衛消防組織の統括管理者の選任及び責務は、全体についての消防計画に定めた内容によるものとする。

３　統括管理者は、全体についての消防計画に定める業務を行う。

（消防機関との連絡）

第20条　管理権原者は、自衛消防組織を置いたとき、又は変更したときは、届け出るものとする。なお、協議会で協議された自衛消防組織の変更については、全体についての消防計画に定める。

第２章　火災対策

第１節　予防管理業務

第１款　予防管理組織

（予防管理組織）

第21条　管理権原者は、火災予防のための組織と点検・検査を実施するための組織として、予防管理組織を別表４のとおり編成する。なお、予防管理組織には、各階ごとに防火担当責任者を、所定の区域ごとに火元責任者をそれぞれ努めておくものとする。

（防火担当責任者の業務）

第22条　防火担当責任者は、次の業務を行うものとする。

⑴　担当区域内の火元責任者に対する業務の指導及び監督に関すること。

⑵　防火管理者の補助

（火元責任者の業務）

第23条　火元責任者は、次の業務を行う。

⑴　担当区域内の火気管理に関すること。

⑵　担当区域内の建物、火気使用設備器具、電気設備、危険物施設等及び消防用設備等の日常の維持管理に関すること。

⑶　地震時における火気使用設備器具の安全確認に関すること。

⑷　別表5-1「自主検査チェック表｢火気関係｣」及び別表5-2「自主検査チェック表「閉鎖障害等」」の検査の実施に関すること。

⑸　防火担当責任者の補助

第２款　点検・検査業務

（消防用設備等の自主点検）

第24条　消防用設備等は法定点検のほかに、自主点検を実施するものとする。

⑴　自主点検は、別表7「自主点検チェック表「消防用設備等」」に基づき、別表4「予防管理組織編成表」に定める各点検・検査員が点検するものとする。

⑵　実施時期は、おおむね　月と　月とする。

２　別表6「自主検査チェック表「定期」」を用い、建物等の定期検査を行い、建物の維持管理に努めるものとする。

（点検検査結果の記録）

第25条　防火管理者は、自主検査、自主点検及び法定点検の結果を適宜確認し、その記録を管理する。

（不備欠陥等の報告）

第26条　防火管理者は、前条で確認した内容について不備欠陥部分がある場合は、管理権原者に報告し、計画的な改修を図るものとする。

第３款　出火防止業務

第１目　火気管理

（火気等の使用制限等）

第27条　防火管理者は、次の事項について喫煙及び火気等の使用の制限を行うものとする。

⑴　喫煙管理

喫煙場所を指定し、次の事項を行うものとする。

ア　喫煙場所には喫煙場所である旨を表示する標識を設置する。

イ　毎日終業後、水の入ったバケツに吸殻を回収する。

⑵　火気使用設備器具等の使用禁止場所の指定

使用禁止場所は、厨房及び給湯室を除く全ての場所とする。

（臨時の火気使用等）

第28条　防火管理者は、第２条第１項に定める部分において次の事項が行われようとする場合又は行われていることを確認した場合は、その内容について確認し、防火管理上必要な指示をしなければならない。

⑴　指定場所以外での喫煙又は火気の使用

⑵　各種火気使用設備器具の設置又は変更

⑶　催物の開催及びその会場での火気の使用

⑷　危険物の貯蔵、取扱い､種類、数量等の変更

⑸　模様替え等の工事

（火気使用設備器具等の使用時の遵守事項）

第29条　火気使用設備器具等を使用する者は、次の事項を遵守するものとする。

⑴　火気使用設備器具を使用する前には、必ず設備器具の安全を確認すること。

⑵　火気使用設備器具を使用する前には、周囲に可燃物がないことを確認すること。

⑶　火気使用設備器具を使用した後には、必ず設備器具を点検し、安全を確認すること。

⑷　厨房機器やその周囲は毎日こまめに点検・清掃すること。

⑸　防火ダンパーや自動消火装置は正常に作動するように整備・清掃すること。

⑹　ガス機器を使用中はその場を離れないこと。その場を離れるときは、火を消してから離れること。

第２目　放火防止対策

（日常の放火防止対策）

第30条　防火管理者は、おおむね次の事項に留意し、放火防止に努めるものとする。

⑴　敷地内及び廊下、階段、洗面所等の可燃物の整理、整頓又は除去

⑵　不特定の者が出入りする出入口の監視等

⑶　火元責任者等による火気の確認及び施錠

⑷　空室、倉庫等の施錠管理

⑸　休日、夜間等における巡回体制の確立

第４款　防火安全確認業務

（工事中等の安全対策の樹立）

第31条　管理権原者は、次に掲げる事項の工事を行うときは、「工事中の消防計画」を消防機関に届け出るものとする。

⑴　増築等で建基法第7条の6及び同法第18条第22項に基づき特定行政庁に仮使用の承認を受けたとき

⑵　消防用設備等の増設等の工事に伴い、当該設備の機能を停止させるとき、又は機能に著しく影響を及ぼすとき

２　防火管理者は、防火管理上影響のある工事を行うときは、工事中の安全対策を樹立する。

３　管理権原者は、工事人に対して次の事項を遵守させるものとする。

⑴　溶接・溶断など火気を使用して工事を行う場合は、消火器等を準備して、消火できる体制をとること。

⑵　工事を行う者は、防火管理者が指定した場所以外では、喫煙、火気の使用等を行わないこと。

⑶　工事場所ごとに火気の責任者を指定し、工事の状況について、定期に防火管理者に報告させること。

⑷　危険物などを持ち込む場合は、その都度、防火管理者の承認を受けること。

⑸　放火を防止するために、資器材等の整理、整頓をすること。

⑹　その他防火管理者の指示すること。

４　防火管理者は、工事・催物等の計画内容等の確認や現場確認を行い、法令適合の確認や火気管理等の防火上の確認を行うものとする。

第５款　避難安全確保業務

（施設に対する遵守事項）

第32条　防火管理者、従業員及びその他防火管理業務に従事する者は、避難施設及び防火設備の機能を有効に保持するため、次の事項を遵守するものとする。

⑴　避難口、廊下、階段、通路等の避難施設

ア　避難の障害となる設備又は物品を置かないこと。

イ　床面は避難に際し、つまずき、すべり等を生じないよう維持すること。

ウ　避難口等に設ける戸は、容易に解錠し開放できるものとすること。

⑵　火災が発生したとき延焼を防止するための防火設備

ア　防火戸は、常時閉鎖できるようにその機能を有効に保持し、閉鎖の障害となる物品を置かないこと。

イ　防火戸に近接して延焼の媒体となる可燃性物品を置かないこと。

（避難経路図）

第33条　防火管理者は、人命の安全を確保するため、各階ごとに消防用設備等の設置図及び屋外へ通ずる避難経路を明示した避難経路図を別図のとおり作成し、従業員及びその他防火管理業務に従事する者に周知する。

（収容人員の管理）

第34条　防火管理者は、用途、規模に応じ、収容人員の適正化に努めなけれなならない。

２　一時的に用途を変更し、混雑が予想される場合は、避難経路の確保、避難誘導員の配置など必要な措置をとるものとする。

第２節　自衛消防業務

第１款　事業所自衛消防隊の組織

（事業所自衛消防隊の設置）

第35条　管理権原者は、火災、地震その他の災害等による人的又は物的な被害を最小限にとどめるため、事業所自衛消防隊を設置する。

２　事業所自衛消防隊には、事業所本部隊（▲及び事業所地区隊）を編成する。

３　事業所本部隊に事業所自衛消防隊長及び班を置く。

⑴　事業所自衛消防隊長は、防火管理者がその任務にあたる。

⑵　事業所自衛消防隊長には、その任務の代行者（以下「事業所自衛消防隊長の代行者」という。）を必要に応じ定める。

⑶　班は、通報連絡（情報）班、初期消火班、避難誘導班、安全防護班、応急救護班とし、各班には班長を置く。

▲４　事業所地区隊に事業所地区隊長及び班を置く。

班は、通報連絡（情報）班、初期消火班、避難誘導班、安全防護班、応急救護班とし、各班に班長を置く。

５　事業所自衛消防隊の編成及び主たる任務は別表8－①から8-③のとおりとする。

★６　事業所自衛消防隊は、全体についての消防計画に定める防火対象物自衛消防隊の地区隊となる。

（事業所自衛消防隊の活動範囲）

第36条　事業所自衛消防隊の活動範囲は、原則として事業所が占有している範囲内とする。

２　防火対象物自衛消防隊長から自衛消防活動の協力の要請があった場合は、防火対象物自衛消防隊長の指揮の下、活動する。

（事業所自衛消防隊長等の権限）

第37条　事業所自衛消防隊長は、火災、地震その他の災害等が発生した場合の自衛消防活動について、事業所自衛消防隊の指揮、命令、監督等一切の権限を有する。

２　管理権原者は、事業所自衛消防隊長の代行者に対し、任務を代行するために必要な指揮、命令、監督等の権限を付与する。

（事業所自衛消防隊長等の責務）

第38条　事業所自衛消防隊長は、管理権原者の指示を受け、事業所自衛消防隊の機能が有効に発揮できるよう隊を統括するとともに、消防隊への情報提供を行う等、消防隊と連携を図らなければならない。

２　事業所自衛消防隊長の代行者は、事業所自衛消防隊長が不在となる時間帯に、代行の優先順位に従って事業所自衛消防隊長の任務を代行する。

▲３　火災、地震その他の災害等が発生した場合、事業所地区隊長は、担当区域の初動措置の指揮統制を図るとともに事業所自衛消防隊長へ状況を適宜報告、連絡する。

第２款　自衛消防活動等（火災）

（事業所本部隊の任務）

第39条　事業所本部隊は、第２条第１項に定める部分で火災が発生した場合、初動対応（▲及び事業所地区隊の統制）を行うものとする。

２　事業所本部隊は、次の活動を行うものとする。

⑴　事業所本部隊の通報連絡（情報）班は、本部員として活動拠点における任務にあたる。

⑵　事業所本部隊の初期消火班、避難誘導班、安全防護班、応急救護班は、事業所地区隊長の指揮下で現場員として火災発生場所における任務にあたる。

▲⑶　事業所自衛消防隊長は、事業所地区隊長が不在となった区域で火災が発生した場合、現場に駆け付ける現場員のうち1名を指揮担当に指定し、その他の現場員の活動指揮にあたらせる。

▲⑷　現場員は、事業所地区隊長が不在となった区域で火災が発生した場合、指揮担当の指揮下で、情報収集、初期消火、避難誘導、安全防護、応急救護の任務にあたる。

▲（事業所地区隊の任務）

第40条　事業所地区隊は、当該事業所地区隊の担当する区域で発生する火災において、当該地区隊が中心となり、当該地区隊長の指揮のもとに初動措置を行うものとする。

（自衛消防活動）

第41条　通報連絡、情報収集、消火活動及び避難誘導等の自衛消防活動要領については、別記１のとおりとする。

▲（自衛消防活動中核要員等の装備）

第42条　防火対象物の自衛消防活動中核要員等の装備は、防火対象物自衛消防隊長が、防災センターに保管し、必要な点検を行い、常時使用できる状態で維持管理する。

▲（ガス漏えい時等の活動）

第43条　管理権原者は、必要に応じ、都市ガス漏えい事故防止の対策及び停電発生時の出火防止対策を定めておくこと。

▲（営業時間外等における自衛消防活動体制）

第44条　営業時間外等における自衛消防活動組織及び活動要領は、別表９に示すところによる。

２　防災センター要員等は、防火対象物内の巡回等により火災に関する安全確認をするものとする。

第３章　震災対策

第１節　震災に備えての事前計画

（防災についての任務分担）

第45条　管理権原者は、第２章第１節第１款に基づく予防管理組織の編成に準じて、実施区分ごとに点検、検査の任務分担を行う。

（建築物等の点検及び補強）

第46条　管理権原者は、建築物及び建築物に付随する施設物（看板、装飾塔等）の倒壊、転倒、落下防止措置を行う。

２　管理権原者は、東京都が作成・公表する地震の被害予測や区市町村が作成するハザードマップ等を定期的に確認し、防火対象物に影響を及ぼす震災時の延焼、建物倒壊等の危険実態を把握する。

（オフィス家具類の転倒、落下及び移動防止措置）

第47条　管理権原者は、事務室内、倉庫、避難通路、出入口等の書架、物品棚、複写機等のオフィス家具類の転倒、落下及び移動防止の措置を講じる。

２　管理権原者は、第２章第１節第２款に基づく各種点検に合わせ、別表10のチェックリストを活用して、オフィス家具類の転倒、落下及び移動防止措置が行われていることを確認し、行われていない場合は必要な措置を講じる。

（危険物等の流出防止措置）

第48条　管理権原者は、危険物、毒物、劇物、高圧ガス等の貯蔵及び取扱場所の点検を行い、転倒、落下、浸水などによる発火防止措置及び送油管等の緩衝装置の点検及び確認を行う。

（火気使用設備器具の点検及び安全措置）

第49条　管理権原者は、火気使用設備器具の自動消火装置、燃料の自動停止装置等について作動状況の点検及び確認を行う。

２　管理権原者は、火気使用設備器具の上部及び周囲には、転倒落下のおそれのある物品、燃えやすい物品を置かないことを徹底する。

（消火器等の準備及び適正管理）

第50条　管理権原者は、第２章第１節第２款に基づく消防用設備等の点検に合わせ、消火器等を適正に維持管理する。

（安全避難確保及び点検）

第51条　管理権原者は、第２章第１節第５款に基づく避難安全確保業務に合わせ、従業員、児童、生徒等及び他の在館者（以下「従業員等」という。）が建物から安全に避難できるように、避難施設及び防火設備を点検し、安全な状態を確保する。

２　管理権原者は、避難場所及び避難方法を確認しておき、火災、津波の危険が予想される場合は、適切に避難を実施する。

避難場所：

避難方法：

（資器材及び非常用物品の準備）

第52条　管理権原者は、地震その他の災害に備え、救助・救護等の資器材及び非常用物品を確保する。

２　管理権原者は、資器材及び非常用物品の点検整備を定期的に実施する。

（防災教育及び訓練）

第53条　管理権原者は、第１章第３節及び第４節に基づく防災教育及び訓練の実施に合わせ、従業員に対し地震時の対応方法等の防災教育及び訓練を実施する。

※２　防災管理者は、地震発生時における避難訓練を年１回以上実施する。

▲（周辺地域の事業所、住民等との連携及び協力体制の確立）

第54条　管理権原者は、周辺地域の事業所等と協議し、地震その他の災害発生時の応援体制について、消火活動及び救助・救護活動に関する応援協定の締結等の協力体制を確保する。

２　管理権原者は、応援協定を締結した事業所と合同で訓練を実施する。

３　応援協定の締結等

応援協定：

（警戒宣言発令時の対応措置）

第55条　自衛消防隊は、警戒宣言が発せられた場合、別表８に定める任務を行うものとする。

２　自衛消防隊は、休日、夜間等の営業時間外には、別表９に定める体制をとり、別表８の任務を行う。

３　管理権原者は、別に定める連絡表により、休日、夜間等の営業時間外に必要な要員を招集する。

４　警戒宣言が発せられた場合は、火気使用設備器具の使用及び喫煙並びに危険物品の取扱いを原則として中止するものとする。やむを得ず使用しようとする者は、管理権原者の承認を得て、防火管理者等の監視の下で使用し、出火防止等の安全対策を講じる。

５　避難誘導班の配置完了後、東海地震予知情報に関して、非常放送設備等により在館者へ伝達する。

６　事業所自衛消防隊長は、警戒宣言が発せられた場合、防火対象物自衛消防隊長と警戒本部を設置し、緊急点検及び被害防止措置等の進行管理等を行う。

警戒本部：

（家族との安否確認手段の確保）

第56条　管理権原者は、通話の輻そうや停電による電話の不通を想定し、従業員との連絡の手段及び手順をあらかじめ定めておくとともに、従業員が安心して施設内に待機できるよう家族等との安否確認手段を従業員に周知するものとする。

２　従業員は、震災時における家族との安否確認手段を日頃から家族と話し合い、複数の連絡手段を確保しておくものとする。

３　震災時における従業員の安否確認者（班）及び安否確認手段は、次のとおりとする。

| 安否確認者（班） | 優先順位 | 安否確認手段 |
| --- | --- | --- |
|  | 第１優先順位 |  |
|  | 第２優先順位 |  |
|  | 第３優先順位 |  |

（従業員等の一斉帰宅の抑制）

第57条　管理権原者は、震災により公共交通機関が運行を停止し、当分の間復旧の見通しがない場合は、帰宅困難者の発生による混乱を防止するため、従業員等に「むやみに移動を開始しない」ことを周知するものとする。

２　管理権原者は、震災時に従業員等の安全を確保するため、従業員等が安全に待機できる場所（施設内待機場所）を確保するものとする。

施設内待機場所・・・

３　従業員等の施設内待機を維持するために、３日分の飲料水、食料その他災害時における必要な物資(備蓄品)を備蓄するものとする。

なお、エレベーターが停止した場合に備え、備蓄品の保管場所を分散させておく。

また、従業員等以外の帰宅困難者用に１０％程度を余分に備蓄する。

備蓄場所・備蓄品・・・別表１１のとおり

４　管理権原者は、従業員等に要配慮者(高齢者、障がい者、乳幼児、妊婦、外国人等)が含まれている場合を考慮し、次の措置を講じておくものとする。

| 対象等 | 具体的な準備品等 |
| --- | --- |
| 高齢者・障がい者 |  |
| 妊婦・乳幼児 |  |
| 外国人 |  |

５　管理権原者は、従業員の徒歩による帰宅経路を把握し、グループごとの時差退社計画を作成しておくものとする。

時差退社計画表・・・別表１２のとおり

（帰宅困難者対策）

第58条　管理権原者は、鉄道等交通機関の運行状況、二次災害に備えた余震、津波等の発生危険に関する情報の把握に努め、館内放送等を活用して、従業員等に適宜伝達する。

（災害予防措置）

第59条　管理権原者は、訓練等を実施した結果の確認及び検証を行い、計画の見直し、改善していく取り組み（ＰＤＣＡサイクル）を取り入れることとする。

第２節　震災時の活動計画

（震災時の自衛消防隊の任務）

第60条　地震により防火対象物内で火災が発生した場合は、第２章第２節第２款に準じて自衛消防活動を行う。

２　震災時の自衛消防活動は、地区隊ごとでの活動を原則とする。

３　事業所自衛消防隊長は、自己地区の被害状況及び活動状況を把握し、防火対象物自衛消防隊長に適宜報告する。

４　被害のない地区又は活動の終了した地区の自衛消防隊は、防火対象物自衛消防隊長から活動の要請があった地区において、協力して活動を行う。

（緊急地震速報の活用)

▲第61条　管理権原者は、「緊急地震速報利活用マニュアル」を作成し、訓練及び防火・防災教育の機会を捉えて、緊急地震速報の受信方法及び活用対策等について従業員等に周知、徹底する。

（出火防止及び初期消火活動）

第62条　地震時、火気使用設備器具付近にいる従業員は、身の安全を確保し、揺れがおさまった後、電源、燃料等の遮断等を行う。防火担当責任者等は、二次災害の発生を防止するため、建物、火気使用設備器具及び危険物施設等について点検、検査を実施し、異常が認められた場合は、応急措置を行う。

２　火災を発見した者は、周囲の者に知らせるとともに、消防用設備等を活用し、初期消火を実施する。

（危険物等の流出、漏えい時の緊急措置）

第63条　管理権原者は、危険物、毒物、劇物、高圧ガス等の流出又は漏えいが発生した場合は、自衛消防隊の組織を活用して応急の措置を行うとともに、消防機関その他関係者に連絡する。

（初期救助・救護活動）

第64条　消防機関への通報、初期救助及び初期救護等の震災時の自衛消防活動要領は、別記２によるものとする。

（被害状況の把握等）

第65条　管理権原者は、自己事業所内の被害状況を速やかに把握するよう努める。

２　事業所自衛消防隊長は、被害状況を確認し、防火対象物自衛消防隊長に報告する。

３　従業員は、周囲の機器・物品等の転倒、落下等の異常があった場合には、自衛消防隊長に報告するものとする。

（避難場所及び避難方法）

第66条　管理権原者は、火災・津波等の危険が予想される場合は、事前に定めた避難方法に基づき、適切に避難を開始する。

（周辺地域の事業所・住民との連携）

第67条　自衛消防隊長は、防火対象物の活動が終了した後、応援協定に基づく応援に移行する。

２　前項の応援協定に基づく応援を行う場合は、防火対象物自衛消防隊長に報告するものとする。

（家族等との安否確認）

第68条　従業員は、震災時に家族等の安否を確認し、　　　　　　　　　　　に報告するものとする。

２　　　　　　　　　　　は、震災時に、事前に定めた安否確認手段に基づき、速やかに従業員の安否確認を実施するものとする。

（従業員等の施設内待機等）

第69条　管理権原者は、震災時に　　　　　　　　　を用いて、「むやみに移動を開始しない」ことを従業員等に徹底するものとする。

２　管理権原者は、震災時に災害関連情報等を収集し、施設周辺の災害状況を確認するとともに、施設の安全点検のためのチェックリストの項目に従い、施設内で待機できるか判断するものとする。

施設チェック項目・・・別表１３のとおり

３　管理権原者は、施設内の消防用設備等が損壊しているものの、施設内に待機することを決定した場合は、次の措置を行う。

○　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　○

○

４　管理権原者は、施設の周辺や施設の被害状況等から施設の安全性が確保できないと判断した場合は、東京都や市区町村からの一時滞在施設等の開設情報等をもとに従業員等を誘導するものとする。

５　管理権原者は、災害関連情報及び公共交通機関の運行状況等の情報を収集し、従業員等へ提供するため、あらかじめ停電時を考慮した情報収集手段及び提供方法を定めておくものとする。

情報収集手段・・・

情報提供方法・・・

非常用電源・・・・

６　管理権原者は、災害発生状況や公共交通機関の運行状況、幹線道路の混雑状況等から判断し、従業員等が安全に帰宅できるようになった場合は、時差退社計画表に基づき、方面別に集団で帰宅を実施するものとする。

（周囲の環境等から必要な活動）

第70条　管理権原者は、周囲の環境等から必要な活動に関して、次の措置を講じておく。

津波対策・・・・・

液状化対策・・・・

第３節　施設再開までの復旧計画

（ガス、電気、上下水道、通信等途絶時の対策）

第71条　ガス、電気、上下水道、通信途絶時は、非常用電源等の非常用物品を活用し対応する。

（危険物、ガス、電気等に関する二次災害発生防止措置）

第72条　震災後の二次災害発生を防止するために、予防管理組織の編成に準じた実施区分ごとに、点検・検査を行い、次の措置を行う。

⑴　火気使用設備器具、電気器具等からの火災発生要因の排除又は使用禁止措置を行う。

⑵　危険物物品からの火災発生要因の排除、安全な場所への移管又は立入禁止措置を行う。

（被害状況の把握）

第73条　管理権原者は、二次災害の発生に備えて、建築物、消防用設備等の使用可否を把握するとともに、倒壊危険、火災危険等のある場合は、立入禁止の措置を行う。

（復旧作業等の実施）

第74条　管理権原者は、復旧作業又は建物の使用を再開するときは、次に掲げる措置を講じる。

⑴　復旧作業に係わる工事人に対する出火防止等の教育を徹底する。

⑵　復旧作業に係わる立入禁止区域を指定するとともに従業員及びその他防火管理業務に従事する者に周知徹底する。

⑶　復旧作業と事業活動が混在する場合は、相互の連絡を徹底するとともに監視を強化する。

⑷　復旧工事に伴い、通常と異なる利用形態となることから立入禁止区域や避難経路を従業員及びその他防火管理業務に従事する者に周知徹底する。

第４章　その他の災害対策

※●第１節　大規模テロ等に伴う災害発生時の自衛消防対策

第１款　事前の備え

（自衛消防隊の装備）

第75条　事業所自衛消防隊長は、マスク、防護衣等の避難誘導のための資器材を配置した場合、定期に点検を行う。

第２款　武力攻撃等に伴う災害発生時の活動計画

（自衛消防の任務）

第76条　大規模テロ等に伴う災害の自衛消防活動は、通報連絡、在館者の避難及び避難のために必要な最小限の身体防護措置とする。

２　大規模テロ等の災害が発生し、基本編成による活動では困難と認められる場合は、自衛消防隊長は、本部隊・地区隊の各班の人員を増強又は移動するなどの対応により、効果的な自衛消防活動を行わせる。

３　前項の場合、自衛消防隊員は自衛消防隊長の指示・命令による任務を行う。

（行政機関からの指示）

第77条　大規模テロ等に伴う災害においては、指示等があった場合、事業所自衛消防隊長は、速やかに在館者に伝達する。特に避難場所、避難手段について、確実に伝達する。

（自衛消防活動要領）

第78条　大規模テロ等に伴う災害発生時の自衛消防活動要領については、別記３に示すところによる。

●第２節　大雨・強風等に係る自衛消防対策

第１款　事前の備え

（ハザードマップ等の活用）

第79条　防火管理者は、東京都、区市町村が作成・公表する洪水ハザードマップ、浸水予想区域図などの被害予測を定期的に確認し、自己防火対象物の存する地域の、水害に対する危険実態の把握に努める。

（点検と安全措置）

第80条　管理権原者は、大雨又は強風等に伴う災害を予防するため各種施設・設備の自主点検に合わせ次の措置を行う。

⑴　普段使用しない部屋の窓の閉鎖の確認

⑵　建築物に付随する施設物（看板、窓枠、外壁等）の、強風による落下を防止すること。

⑶　側溝、排水口の清掃状況の確認

⑷　水防資器材は、定期的に点検・整備を行う。

第２款　大雨又は強風等に伴う災害発生時の活動計画

（自衛消防隊の任務）

第81条　大雨又は強風等に伴う災害が発生した場合は、第2章第2節第2款の自衛消防活動に準じて自衛消防活動を行う。

２　大雨又は強風等に伴う災害が発生し、基本編成による活動では困難と見られる場合は、自衛消防隊長は、本部隊・地区隊の各班の人員を増強若しくは移動し、又は初期消火班、避難誘導班を安全防護班の任務にあたらせるなどの対応により、効果的な自衛消防活動を行わせる。

（事業所自衛消防隊の連携）

第82条　大雨又は強風等に伴う災害に対する自衛消防活動は、地下部分を有する防火対象物自衛消防隊及び事業所自衛消防隊の活動を基本とするが、防火対象物自衛消防隊長から応援の要請があった場合は、相互に連携し活動する。

（情報の収集及び伝達）

第83条　台風の接近、大雨、洪水、暴風等により被害の発生が予想される場合、事業所自衛消防隊長は、テレビ、ラジオ、インターネット等を活用し、気象情報や行政機関からの情報収集を行い、必要に応じ在館者に伝達する。

（資器材の点検整備）

第84条　被害の発生が予想される場合、安全防護班は、資器材の確認、点検等を行い、速やかに使用可能な体制をとる。

（定期巡回の実施）

第85条　通報連絡（情報）班は、定期的に建物内外の巡回を行い、被害状況の把握に努めるとともに、窓や外部に通じる扉の閉鎖を確認し、建物内への浸水や消防用設備の誤作動等の防止を図る。

（地下室等への立入制限）

●第86条　事業所自衛消防隊長は、浸水等の被害が予想される場合、地下室への進入及びエレベーターの使用を制限する。地下室へ通じる通路、階段等に進入等の制限について掲示するなど、在館者への情報伝達を行う。

（浸水防止措置の実施）

●第87条　事業所自衛消防隊長は、浸水被害の発生が予想される場合、止水板、土のう等を活用し、浸水防止措置を行う。

（在館者の避難誘導）

第88条　防火対象物自衛消防隊長が危険と判断した場合又は行政機関からの避難の指示等があった場合、事業所自衛消防隊長は避難誘導を実施する。

２　避難誘導班は、携帯用拡声器、ロープ等を携行し、所定の配置につき、混乱防止を主眼に適切な誘導、案内を行う。

●第３節　受傷事故等の自衛消防対策

（応急救護資器材）

第89条　防火管理者は、受傷事故等の発生に備え、自衛消防隊の装備として配置された応急救護資器材を、訓練等の機会を活用し保守点検を行い、常時使用可能な状態に保つものとする。

（自衛消防隊の任務）

第90条　防火対象物内で受傷事故等が発生した場合、第2章第2節第2款の自衛消防活動に準じて自衛消防活動を行う。

２　防火対象物内で受傷事故等が発生し、基本編成による活動では困難と見られる場合は、事業所自衛消防隊長は、防火対象物自衛消防隊長に連絡し、効果的な自衛消防活動を行わせる。

３　前項の場合、自衛消防隊員は防火対象物自衛消防隊長の指示・命令による任務を行う。

（通報・連絡体制）

第91条　事業所自衛消防隊長は、119番通報、応急救護等の対応が適切に行われているか確認し、救急隊到着時、受傷事故等の発生場所まで誘導を行う。

（応急救護所の設置の要請）

第92条　多数傷病者が発生した場合、事業所自衛消防隊長は防火対象物自衛消防隊長と協力し、応急救護所を設置する。

（二次災害の防止）

第93条　事業所自衛消防隊長は、二次災害のおそれがある場合、エスカレーター等受傷事故の原因と考えられる工作物等の使用を、安全が確認されるまで中止する。

附則

この計画は、　　　　年　　月　　日から施行する。

別表１

自衛消防訓練実施結果記録書

| 実施日時 | 年 月 日 時 分 から 時 分 まで |
| --- | --- |
| 実施場所 |  |
| 実施範囲 | 全 体 ・ 部 分 （ 棟 階） |
| 訓練想定 （該当する□にチェックをし、具体的な内容を記載する。） | □ 火災 ・□ 地震 ・ □ その他の災害（ ） 具体的な内容： |
| 訓練項目等 （該当する□にチェックをし、参加人員を記入する。） | □ 総 合 訓 練 | 名 |
|  | 個別 訓練 | □ 消火訓練 | 名 | □ 通報訓練 | 名 |
|  |  | □ 避難訓練 | 名 |  |
|  |  | □ その他（ ） | 名 |
| 訓練参加者 内訳 | 従業者・居住者等（全員・一部） 名 （うちパート・アルバイト 名） 参加者内訳：自衛消防隊員 名 自衛消防活動中核要員 名 うち 本部中核要員 名（うち 防災センター要員 名） 地区中核要員 名 |
| 訓練指導者 | 職 氏名 |
| 結果への意見 | 全体の評価 |  |
|  | 推奨事項 |  |
|  | 反省点 |  |
| 記録作成者 | 職 氏名 |

備考１　総合訓練とは、火災の覚知又は発見から消防隊到着までの初期消火、通報連絡、避難誘導、消防隊への情報提供などの一連の自衛消防活動に係る訓練をいう。

２　訓練の事前計画や実施記録等を別に作成した場合は、添付しておくこと。

３　自衛消防訓練実施結果記録書は、3年間保存すること。

▲別表２（防火・防災管理業務の一部を第三者へ委託している場合）

防火・防災管理業務の一部委託状況表

年　　月　　日現在

| 再受託者の有無 | □無 □一部有 □全部 | 通報承認 | □無 □有（承認番号 ） |
| --- | --- | --- | --- |
| 防火・防災管理業務の一部受託者の氏名及び住所等 |
| 〔法人にあっては名称及び主たる事務所の所在地〕 | 受託者が再委託する場合記入 |
| 氏名（名称） 住所（所在地） 担当事務所（電話番号） 所在地 電話番号 〔教育担当者氏名〕 〔講習等種別・番号〕 〔教育計画〕 |  |  |
| 受託者の行う防火・防災管理業務の範囲及び方法 | 常駐方法 | 範囲 | □ 出火防止業務（火気使用箇所の点検監視など） □ 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理 □ 消防・防災設備等の監視・操作業務 | □ 同左 □ 同左 □ 同左 |
|  |  |  | □ 火災、地震その他の災害等が発生した場合の自衛消防活動 | □ 同左 |
|  |  |  | □ 火災 | □ 地震 | □ その他( ) | □ 同左 | □ 同左 | □ 同左 |
|  |  |  | □ 初期消火 □ 通報連絡 | □ 避難誘導 □ その他（ | □ 救出・応急救護 ) | □ 同左 □ 同左 | □ 同左 □ 同左 | □ 同左 |
|  |  |  | 自衛消防訓練指導 □ その他（ ） | 同左 その他（ ） |
|  |  | 方法 | 常駐場所 |  |  |
|  |  |  | 常駐人員 |  |  |
|  |  |  | 委託する防火対象物の区域 |  |  |
|  |  |  | 委託する時間帯 |  |  |
|  | 巡回方式 | 範囲 | □ 出火防止業務（火気使用箇所の点検など） □ 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理 □ 消防・防災設備等の監視・操作業務 | □ 同左 □ 同左 □ 同左 |
|  |  |  | 火災、地震その他の災害等が発生した場合の自衛消防活動 | 同左 |
|  |  |  | □ 火災 □ 地震 □ その他( ) | □ 同左 □ 同左 □ 同左 |
|  |  |  | □ 初期消火 □ 避難誘導 □ 救出・応急救護 □ 通報連絡 □ その他（ ） | □ 同左 □ 同左 □ 同左 □ 同左 □ 同左 |
|  |  |  | □ 自衛消防訓練指導 □ その他（ ） | 同左 □ その他（ ） |
|  |  | 方法 | 巡回回数 |  |  |
|  |  |  | 巡回人員 |  |  |
|  |  |  | 委託する防火対象物の区域 |  |  |
|  |  |  | 委託する時間帯 |  |  |
|  | 遠隔移報方式 | 通報登録番号 |  |  |
|  |  | 範囲 | □ 消防・防災設備等の遠隔監視・操作業務 | □ 同左 |
|  |  |  | 火災、地震その他の災害等が発生した場合の自衛消防活動 | 同左 |
|  |  |  | □ 火災 | □ 地震 | □ その他( ) | □ 同左 | □ 同左 | □ 同左 |
|  |  |  | □ 初期消火 □ 通報連絡 | □ 避難誘導 □ その他( | □ 救出・応急救護 ) | □ 同左 □ 同左 | □ 同左 □ 同左 | □ 同左 |
|  |  |  | □ その他（ ） | その他（ ） |
|  |  | 方法 | 現場確認要員の待機場所 |  |  |
|  |  |  | 到着所要時間 |  |  |
|  |  |  | 委託する防火対象物の区域 |  |  |
|  |  |  | 委託する時間帯 |  |  |

（備考）「受託者の行う防火・防災管理業務の範囲」については、該当する項目の□に✓印を付する。

（注）　通報登録番号とは、即時通報など自動通報等の登録会社として、東京消防庁の承認を受けた際の登録承認番号をいう。

▲別表３（防火・防災管理業務の一部を第三者へ委託している場合）

防火・防災管理業務一部委託契約書等の内容チェック表（管理権原者の自己チェック表）

| 作成する内容 | チェック欄 |
| --- | --- |
| １ 名称・所在 |  |
| ２ 委託業務範囲等 |
|  | ⑴ 範囲（全部、階数、一部等） |  |
|  | ⑵ 業務（一括、防災センター監視、警備、設備、清掃、駐車場等） |  |
|  | ⑶ 契約期間 |  |
|  | ⑷ 受託者に防火管理上の権限を付与すること。 |  |
| ３ 受託者の厳守事項 |
|  | ⑴ 契約内容を遵守すること。 |  |
|  | ⑵ 消防法令に基づく管理権原者又は防火管理者の指揮、命令に従うこと。 |  |
|  | ⑶ 消防計画に基づき業務を行うこと。 |  |
|  | ⑷ 消防関係法令並びに館内規則を遵守すること。 |  |
|  | ⑸ 勤務日報の記録及び報告をすること。 |  |
| ４ 勤務体制等 |
|  | ⑴ 方法（常駐、巡回、遠隔移報等） |  |
|  | ⑵ 常駐場所（防災センター、管理室、待機場所等） |  |
|  | ⑶ 時間、人数、巡回回数、到着所要時間 |  |
|  | ⑷ 休日、夜間の体制 |  |
|  | ⑸ 消防用設備等の取扱いマニュアルの設置 |  |
|  | ⑹ 資格保有者数（自衛消防技術認定証、防災センター要員講習等） |  |
| ５ 受託会社の行う派遣従業員への防火・防災教育、訓練の実施体制 |  |
|  | ⑴ 教育担当者の配置 |  |
|  | ⑵ 教育担当者による計画的な防火・防災教育、訓練実施状況（教育計画等） |  |
| ６ | 出火防止業務 |
|  | ⑴ 火気使用箇所の点検等監視業務 |
|  | ア 喫煙禁止場所における違反者に対する是正措置 |  |
|  | イ 火気使用設備器具等の点検及びガスの閉鎖状況確認 |  |
|  | ウ 吸殻処理状況の確認 |  |
|  | ⑵ 周囲の可燃物の管理等 |  |
|  | ア 放火防止対策（建物外周や共用部分に放置された可燃物の処理） |  |
|  | イ リネン室、倉庫、ゴミ置場等の施錠 |  |
| ７ 避難又は防火・防災上必要な構造及び設備の維持管理 |  |
|  | ⑴ 防火設備、消防用設備等の管理、保全状況の目視点検、確認 |  |
|  | ⑵ 防火戸・防火シャッター閉鎖障害の有無並びに閉鎖状況 |  |
|  | ⑶ 避難施設（非常口、通路、階段等）における避難障害の有無 |  |
|  | ⑷ 消火器、消火栓、避難器具、自火報等の損傷又は使用障害の有無 |  |
|  | ⑸ 防災システム異常・故障表示の対応（防災設備不作動表示を含む。） |  |
|  | ⑹ 建物、施設等の破損又は危険箇所の有無 |  |
| ８ 火災、地震その他の災害等が発生した場合の自衛消防活動 |
|  | ⑴ 自衛消防隊の編成に基づく初動措置 |  |
|  | ⑵ 火災の発見（人的、煙感知器、設備の起動表示等による発見） |  |
|  | ⑶ 火災状況の把握（受信機の表示、非常電話等による情報収集） |  |
|  | ⑷ 消防機関への通報（電話・火災通報装置等による通報） |  |
|  | ⑸ 避難誘導（非常放送の活用、避難方向の指示、エレベーター使用禁止） |  |
|  | ⑹ 初期消火（消火器、屋内消火栓等の活用） |  |
|  | ⑺ 空調設備の停止（給排気設備の停止）、エレベーターの呼び戻し（避難階への呼び戻しと停止）、排煙設備の起動（排煙設備の起動順位の設定）、非常口等の解錠（非常口扉の解錠）、防火戸閉鎖等（防火戸、防火ダンパー等の遠隔操作及び手動操作） |  |
|  | ⑻ 消火設備の起動（各種消火設備の遠隔起動操作及び手動操作） |  |
|  | ⑼ 火災以外の地震その他の災害等の発生時の措置（□地震、□その他の災害等（ ）） |  |
|  | ⑽ 警戒宣言が発せられた場合の措置 |  |
| ９ 自衛消防訓練の実施 |  |
|  | ⑴ 消防計画に基づく自衛消防訓練の実施 |  |
|  | ⑵ 自衛消防訓練指導者 |  |
| 10 その他 |
|  | ⑴ 定期的な建物内外の巡回 |  |
|  | ⑵ その他防火管理上必要な事項 |  |
| 11 再委託をする場合の契約内容等の確認 |  |

※　契約書等の中に受託者に行わせる一部委託内容が盛り込まれているかどうか、該当する項目をチェックする。

別表４

予防管理組織編成表（例）

| 管理権原者 |  |
| --- | --- |
| 防火管理者 |  |
| 日常の火災予防を図る組織 |
| 防火担当責任者 | 火元責任者 | 防火担当責任者 | 火元責任者 |
| 定期に実施する点検・検査組織 |
| 業務種別 | 実施区分 | 点検検査員 | 業務種別 | 実施区分 | 点検検査員 |

別表５－１

自主検査チェック表「火気関係」

月

| 実施責任者 |  | 担当区域 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日 | 曜日 | 実施項目 |
|  |  | ガス器具のホー ス老化・損傷 | 電気器具の配線 老化・損傷 | 火気使用設備器具 の設置･使用状況 | 吸殻の 処 理 | 倉庫等の 施錠管理 | 終業時の 火気の確認 | その他（共用部分の 可燃物の有無等） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （備考） 不備欠陥がある場合には、直ちに防火管理者に報告する。 （凡例） ○…良 ×…不備欠陥 …即時改修 | 防火管理者 確 認 |  |

別表５－２

自主検査チェック表「閉鎖障害等」

| 実施責任者 |  | 担当範囲 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 実施日時 |  |  |  |  |
| 実施項目 | 確認箇所 | チェック状況 | チェック状況 | チェック状況 | チェック状況 |
| 避難障害 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 閉鎖障害 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作障害等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |
| 実施責任者 |  | 担当範囲 |  |
| 実施日時 |  |  |  |  |
| 実施項目 | 確認箇所 | チェック状況 | チェック状況 | チェック状況 | チェック状況 |
| 避難障害 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 閉鎖障害 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作障害等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |
| （備考） 不備・欠陥がある場合には、直ちに防火管理者に報告する。 （凡例） ○…良 ×…不備・欠陥 …即時改修 | 防火管理者 確 認 |  |

別表６

自主検査チェック表「定期」

| 実施項目及び確認箇所 | 検査結果 |
| --- | --- |
| 建物構造 | ⑴ 基礎部 上部の構造体に影響を及ぼすような沈下・傾き・ひび割れ・欠陥等がないか。 |  |
|  | ⑵ 柱・はり・壁・床 コンクリートに欠損・ひび割れ・脱落・風化等はないか。 |  |
|  | ⑶ 天井 仕上材に、はく落・落下のおそれのあるたるみ・ひび割れ等がないか。 |  |
|  | ⑷ 窓枠・サッシ・ガラス 窓枠・サッシ等には、ガラス等の落下、又は枠自体のはずれのおそれのある腐食、ゆるみ、著しい変形等がないか。 |  |
|  | ⑸ 外壁（貼石・タイル・モルタル・塗壁等）・ひさし・パラペット 貼石・タイル・モルタル等の仕上材に、はく落・落下のおそれのあるひび割れ・浮き上り等が生じていないか。 |  |
|  | ⑹ 屋外階段 各構成部材及びその結合部に、ゆるみ・ひび割れ・腐食・老化等はないか。 |  |
|  | ⑺ 手すり 支柱が破損・腐食していないか。また、取り付け部にゆるみ・浮きがないか。 |  |
|  | ⑻ 消防隊非常用進入口は表示されているか。また、進入障害はないか。 |  |
| 防火・防災施設 | ⑴ | 外壁の構造及び開口部等 ① 外壁の耐火構造等に損傷はないか。 |  |
|  |  | ② 外壁の近く及び防火戸の内外に防火上支障となる可燃物の堆積及び避難の障害となる物品等を置いていないか。 |  |
|  |  | ③ 防火戸は円滑に開閉できるか。 |  |
|  | ⑵ | 防火区画 ① 防火区画を構成する壁、天井に破損がないか。 |  |
|  |  | ② 階段内に配管、ダクト、電気配線等が貫通していないか。 |  |
|  |  | ③ 自動開閉装置（ドアチェック等）付の防火戸・防火シャッターのくぐり戸が完全に閉まるか。 〔確認要領〕 ○ 常時閉鎖式は最大限まで開放して閉まるのを確認する。 ○ 煙感知器連動閉鎖式は、防火戸を止めているマグネット等を手動により外し自動的に閉鎖するのを確認する。 |  |
|  |  | ④ 防火シャッターの降下スイッチを作動させ、防火シャッターが最後まで降下するか。 |  |
|  |  | ⑤ 防火戸・防火シャッターが閉鎖した状態で、隙間が生じていないか。 |  |
|  |  | ⑥ 防火ダンパーの作動状況は良いか。 |  |
| 避難施設 | ⑴ | 廊下・通路 ① 有効幅員が確保されているか。 |  |
|  |  | ② 避難上支障となる設備・機器等の障害物を配置していないか。 |  |
|  | ⑵ | 階段 ① 手すりの取り付け部の緩みと手すり部分の破損がないか。 |  |
|  |  | ② 階段室の内装は不燃材料になっているか。 |  |
|  |  | ③ 階段室に設備・機器等の障害物を配置していないか。 |  |
|  |  | ④ 非常用照明がバッテリーで点灯するか。 |  |
|  | ⑶ | 避難階の避難口（出入口） ① 扉の開放方向は避難上支障ないか。 |  |
|  |  | ② 避難扉の錠は内部から容易に開けられるか。 |  |
|  |  | ③ 避難階段等に通ずる出入口の幅は適切か。 |  |
|  |  | ④ 避難階段等に通ずる出入口・屋外への出入口の付近に障害物はないか。 |  |
| 火気使用設備器具 | ⑴ | 厨房設備（コンロ、レンジ、フライヤー等）、給湯器等 ① 可燃物品から適正な距離が保たれているか。また、周辺部は炭化していないか。 |  |
|  |  | ② ガス配管等は、亀裂、老化、損傷していないか。 |  |
|  |  | ③ 油脂を含む蒸気を発生させる厨房設備の天蓋、グリスフィルター、防火ダンパー及び排気ダクトは、清掃されているか。 |  |
|  |  | ④ 防火ダンパーに変形、損傷がなく、かつ、正常に作動するか。 |  |
|  |  | ⑤ 煙突、排気筒及び排気ダクトに変形、損傷がないか。また、可燃物品から適正な距離が保たれているか。 |  |
|  | ⑵ | 暖房器具（ガスストーブ、石油ストーブ等） ① 自動消火装置は、適正に機能するか。 |  |
|  |  | ② 火気周囲は、整理整頓されているか。 |  |
| 電気設備 | ⑴ | 変電設備 ① 電気技術主任者等の資格を有する者が検査を行っているか。 |  |
|  |  | ② 変電設備の周囲に可燃物を置いていないか。 |  |
|  |  | ③ 変電設備に異音、過熱はないか。 |  |
|  | ⑵ | 電気器具 ① タコ足の接続を行っていないか。 |  |
|  |  | ② 許容電流の範囲内で電気器具を適正に使用しているか。 |  |
| 危険物施設 | ⑴ | 少量危険物貯蔵取扱所 ① 標識は掲げられているか。 |  |
|  |  | ② 掲示板（類別・数量等）には、正しく記載されているか。 |  |
|  |  | ③ 換気設備は適正に機能しているか。 |  |
|  |  | ④ 容器の転倒、落下防止措置はあるか。 |  |
|  |  | ⑤ 整理清掃状況は適正か。 |  |
|  |  | ⑥ 危険物の漏れ、あふれ、飛散はないか。 |  |
|  |  | ⑦ 屋内タンク、地下タンクの場合に、通気管のメッシュに亀裂等はないか。 |  |
|  | ⑵ | 指定可燃物貯蔵取扱所 ① 標識は掲げられているか。 |  |
|  |  | ② 貯蔵取扱所周辺に火気はないか。 |  |
|  |  | ③ 整理整頓（集積）の状況は良いか。 |  |
| 検査実施者氏名 | 検査実施日 | 検査実施者氏名 | 検査実施日 | 防火管理者確認 |
|  | 年 月 日 |  |  |  |

（備考）　不備・欠陥がある場合には、直ちに防火管理者に報告する。

（凡例）　○…良　　×…不備・欠陥　　…即時改修

別表７

自主点検チェック表「消防用設備等」

| 実施設備 | 確認箇所 | 点検結果 |
| --- | --- | --- |
| 消火器 （ 年 月 日実施） | ⑴ 設置場所に置いてあるか。 |  |
|  | ⑵ 消火薬剤の漏れ、変形、損傷、腐食等がないか。 |  |
|  | ⑶ 安全栓が外れていないか。安全栓の封が脱落していないか。 |  |
|  | ⑷ ホースに変形、損傷、老化等がなく、内部に詰まりがないか。 |  |
|  | ⑸ 圧力計が指示範囲内にあるか。 |  |
| 屋内消火栓設備 泡消火設備 （移動式） （ 年 月 日実施） | ⑴ 使用上の障害となる物品はないか。 |  |
|  | ⑵ 消火栓扉は確実に開閉できるか。 |  |
|  | ⑶ ホース、ノズルが接続され、変形、損傷はないか。 |  |
|  | ⑷ 表示灯は点灯しているか。 |  |
| スプリンクラー設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 散水の障害はないか。（例．物品の集積など） |  |
|  | ⑵ 間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。 |  |
|  | ⑶ 送水口の変形及び操作障害はないか。 |  |
|  | ⑷ スプリンクラーのヘッドに漏れ、変形はないか。 |  |
|  | ⑸ 制御弁は閉鎖されていないか。 |  |
| 水噴霧消火設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 散水の障害はないか。（例．物品の集積など） |  |
|  | ⑵ 間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。 |  |
|  | ⑶ 管、管継手に漏れ、変形はないか。 |  |
| 泡消火設備 （固定式） （ 年 月 日実施） | ⑴ 泡の分布を妨げるものがないか。 |  |
|  | ⑵ 間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。 |  |
|  | ⑶ 泡のヘッドに詰まり、変形はないか。 |  |
| 不活性ガス消火設備 ハロゲン化物消火設備 粉末消火設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 起動装置又はその直近に防護区画の名称、取扱方法、保安上の注意事項等が明確に表示されているか。（手動式起動装置） |  |
|  | ⑵ 手動式起動装置の直近の見やすい箇所に「不活性ガス消火設備」「ハロゲン化物消火設備」「粉末消火設備」の表示が設けてあるか。 |  |
|  | ⑶ スピーカー及びヘッドに変形、損傷、つぶれなどはないか。 |  |
|  | ⑷ 貯蔵容器の設置場所に標識が設けてあるか。 |  |
| 屋外消火栓設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 使用上の障害となる物品はないか。 |  |
|  | ⑵ 消火栓扉の表面には、「消火栓」又は「ホース格納庫」と表示されているか。 |  |
|  | ⑶ ホース、ノズルに変形、損傷はないか。 |  |
| 動力消防ポンプ設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 常置場所の周囲に、使用の障害となるような物がないか。 |  |
|  | ⑵ 車台、ボディー等に割れ、曲がり及びボルトの緩みがないか。 |  |
|  | ⑶ 管そう、ノズル、ストレーナー等に変形、損傷がないか。 |  |
| 自動火災報知設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 表示灯は点灯しているか。 |  |
|  | ⑵ 受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。 |  |
|  | ⑶ 用途変更、間仕切り変更による未警戒部分がないか。 |  |
|  | ⑷ 感知器の破損、変形、脱落はないか。 |  |
| ガス漏れ火災警報設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 表示灯は点灯しているか。 |  |
|  | ⑵ 受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。 |  |
|  | ⑶ 用途変更、間仕切り変更、ガス燃焼機器の設置場所の変更等による未警戒部分がないか。 |  |
|  | ⑷ ガス漏れ検知器に変形、損傷、腐食がないか。 |  |
| 漏電火災警報器 （ 年 月 日実施） | ⑴ 電源表示灯は点灯しているか。 |  |
|  | ⑵ 受信機の外形に変形、損傷、腐食等がなく、ほこり、錆等で固着していないか。 |  |
| 非常ベル （ 年 月 日実施） | ⑴ 表示灯は点灯しているか。 |  |
|  | ⑵ 操作上障害となる物がないか。 |  |
|  | ⑶ 押しボタンの保護板に破損、変形、損傷、脱落等がないか。 |  |
| 放送設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 電源監視用の電源電圧計の指示が適正か。電源監視用の表示灯が正常に点灯しているか。 |  |
|  | ⑵ 試験的に放送設備により、放送ができるか確認する。 |  |
| 避難器具 （ 年 月 日実施） | ⑴ 避難に際し、容易に接近できるか。 |  |
|  | ⑵ 格納場所の付近に物品等が置かれ、避難器具の所在が分かりにくくなっていないか。 |  |
|  | ⑶ 開口部付近に書棚、展示台等が置かれ、開口部をふさいでいないか。 |  |
|  | ⑷ 降下する際に障害となるものがなく、必要な広さが確保されているか。 |  |
|  | ⑸ 標識に変形、脱落、汚損がないか。 |  |
| 誘導灯 （ 年 月 日実施） | ⑴ 改装等により、設置位置が不適正になっていないか。 |  |
|  | ⑵ 誘導灯の周囲には、間仕切り、衝立、ロッカー等があって、視認障害となっていないか。 |  |
|  | ⑶ 外箱及び表示面は、変形、損傷、脱落、汚損等がなく、かつ適正な取り付け状態であるか。 |  |
|  | ⑷ 不点灯、ちらつき等がないか。 |  |
| 消防用水 （ 年 月 日実施） | ⑴ 周囲に樹木等使用上の障害となる物がないか。 |  |
|  | ⑵ 道路から吸管投入口又は採水口までの消防自動車の進入通路が確保されているか。 |  |
|  | ⑶ 地下式の防火水槽、池等は、水量が著しく減少していないか。 |  |
| 連結散水設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 送水口の周囲は、消防自動車の接近に支障がないか、また送水活動に障害となるものがないか。 |  |
|  | ⑵ 送水口に変形、損傷、著しい腐食等がないか。 |  |
|  | ⑶ 散水ヘッドの各部に変形、損傷等がないか。 |  |
|  | ⑷ 散水ヘッドの周囲には、散水を妨げる広告物、棚等の障害物がないか。 |  |
| 連結送水管 （ 年 月 日実施） | ⑴ 送水口の周囲は、消防自動車の接近に支障がないか、また送水活動に障害となるものがないか。 |  |
|  | ⑵ 送水口に変形、損傷、著しい腐食等がないか。 |  |
|  | ⑶ 放水口の周囲には、ホースの接続や延長等の使用上の障害となる物がないか。 |  |
|  | ⑷ 放水口を格納する箱は変形、損傷、腐食等がなく、扉の開閉に異常がないか。 |  |
|  | ⑸ 表示灯は点灯しているか。 |  |
| 非常コンセント設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 周囲に使用上障害となる物がないか。 |  |
|  | ⑵ 保護箱は変形、損傷、腐食等がなく、容易に扉の開閉ができるか。 |  |
|  | ⑶ 表示灯は点灯しているか。 |  |
| 備考 |  |  |
| 検査実施者氏名 | 防火管理者確認 |

（備考）　不備・欠陥がある場合には、直ちに防火管理者に報告する。

（凡例）　○…良　　×…不備・欠陥　　…即時改修

別表８― ①

事業所自衛消防隊の編成と任務（編成表）

事業所自衛消防隊編成表　　（　　時間帯　　　時　　分～　　時　　分）

別表８－②

事業所自衛消防隊の編成と任務（資格管理表）

| 配置等 | 職名・氏名 | 保有資格等 | 特記事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理権原者 |  |  |  |
| 事業所本部隊 |
| 事業所自衛消防隊長 |  |  |  |
| 事業所自衛消 防隊長の代行者 | (第1順位) |  |  |  |
|  | (第2順位) |  |  |  |
| 自衛消防技術認定者 |  |  |  |
| 地区隊 |
| 自衛消防技術認定者 |  |  |  |
| 地区隊 |
| 自衛消防技術認定者 |  |  |  |
| 地区隊 |
| 自衛消防技術認定者 |  |  |  |

| 本部中核要員の割当 |
| --- |
| 本部中核要員 |  |  |  |

全体についての消防計画に定める自衛消防活動中核要員の割当

| 地区中核要員の割当人数 | 本部中核要員の割当人数 |
| --- | --- |
| 名 | 名 |

※１　本表を新規に作成した場合又は変更した場合は、防火対象物自衛消防隊長に本表の写しを提出すること。

※２　［自衛消防技術認定者］：自衛消防技術認定証の交付を受けている者［自衛消防業務講習修了者］：自衛消防業務講習の課程を修了した者

※３　特記事項欄には、事業所自衛消防隊長が防火管理者の場合はその旨、代行者の代行可能時間帯、中核要員指定者等の内容を記入すること。

別表８― ③

事業所自衛消防隊の編成と任務（任務表）

１　事業所本部隊の任務

| 班 | 災害等発生時の任務 | 警戒宣言が発せられた場合の組織編成 | 警戒宣言が発せられた場合の任務 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通報連絡（情報）班 | １ 消防機関への通報及び通報の確認 ２ 防火対象物本部隊への通報連絡 ３ 関係者への連絡（緊急連絡一覧表による。） ４ 災害状況（火災発生場所・焼損物の特定・延焼状況・損傷等の状況等）の情報収集 ５ 逃げ遅れた者・負傷者等の情報収集 ６ 防火対象物本部隊への情報提供 ７ 防火対象物本部隊との連絡調整、命令伝達等 | 通報連絡（情報）班は、情報収集担当として編成する。 | １ 報道機関等により東海地震注意情報及び警戒宣言発令に関する情報を収集し、事業所自衛消防隊長に連絡する。 ２ 周辺地域の状況を把握する。 ３ 掲示板、携帯用拡声器等により在館者に対する周知を図る。 ４ 食料品、飲料水、医薬品等及び防災資器材の確認をする。 ５ 在館者の調査 ６ その他 |
| 初期消火班 | １ 出火階に直行し、屋内消火栓による消火作業に従事 ２ 地区隊が行う消火作業への指揮指導 ３ 消防隊との連携及び補佐 | 初期消火班は、点検措置担当として編成する。 | 建物構造、防火・避難施設、電気、ガス、消防用設備等、危険物の点検及び保安の措置を講じる。 |
| 避難誘導班 | １ 出火階及び上層階に直行し、避難開始の指示命令の伝達 ２ 非常口の開放及び開放の確認 ３ 避難上障害となる物品の除去 ４ 未避難者、要救助者の確認及び本部への報告 ５ ロープ等による警戒区域の設定 | 避難誘導班は、平常時と同様の編成とする。 | 混乱防止を主眼として、退館者の案内及び避難誘導を行う。 |
| 応急救護班 | １ 応急救護所の設置 ２ 負傷者の応急処置 ３ 救急隊との連携、情報の提供 ４ 逃げ遅れた者の救出 | 応急救護班は、情報収集担当として編成する。 | 上記の通報連絡（情報）班の任務と同様のほか、救出資器材等の確認をする。 |
| 安全防護班 | 火災発生地区へ直行し、防火シャッター、防火戸、防火ダンパー等の閉鎖 | 安全防護班は、点検措置担当として編成する。 | 上記の初期消火班の任務と同様とする。 |

２　事業所地区隊の任務

| 班 | 災害等発生時の任務 | 警戒宣言が発せられた場合の組織編成 | 警戒宣言が発せられた場合の任務 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通報連絡（情報）班 | 事業所本部隊への通報連絡及び隣接各事業所地区隊への連絡 | 通報連絡（情報）班は、情報収集担当として編成する。 | テレビ、ラジオ等により情報を収集する。 |
| 初期消火班 | 消火器等による初期消火及び本部隊初期消火班の誘導 | 初期消火班は、点検担当として編成する。 | 担当区域の転倒、落下防止措置を講じる。 |
| 避難誘導班 | 出火時における避難者の誘導 | 避難誘導班は、平常時と同様の編成とする。 | 本部の指揮により、避難誘導を行う。 |
| 応急救護班 | 救出及び負傷者に対する応急処置 | 応急救護班は、応急措置担当として編成する。 | 危険箇所の補強、整備を行う。 |
| 安全防護班 | 水損防止、電気、ガス等の安全措置及び防火戸、防火シャッターの操作 | 安全防護班は、点検担当として編成する。 | 上記の初期消火班の任務に同じ。 |

事業所自衛消防隊の編成表・資格管理表作成上の留意事項（別表８－①、②）

１　編成表

(1) 　　の部分は、当該事業所に即した内容とすること。

(2) 時間帯欄については、当該事業所の営業時間帯又は就業時間帯を記入すること。

(3) 事業所自衛消防隊長の代行者を定める場合は、代行できる時間帯に間隙がないよう定めること。

(4) 時間帯により構成員の数が変動する場合は、就業人員数が最大となる時間帯を基準とした編成を行うこと。

また、人員が減少した場合でも、残った人員により、各班の活動が行える体制を考慮した編成を行うこと。

(5) 従業員が交替し、又は大幅に減少するなど組織及び構成員の体制が異なることにより、前(4)による対応が困難な場合は、別の編成を作成すること。この場合、「事業所自衛消防隊編成表1」、「事業所自衛消防隊編成表2」等の方法により、編成表名を変えること。

また、それぞれの編成を適用する時間帯を時間帯欄に、「適用時間帯」として記入すること。

(6) 事業所本部隊の各班、事業所地区隊長、事業所地区隊の各班については、構成人数及び班長、班員の役職名等を記入すること。

２　資格管理表

(1) 管理権原者、事業所自衛消防隊長、当該隊長の代行者の役職名等、氏名及び保有資格を例示にならって記入すること。

また、特記事項欄には、事業所自衛消防隊長が防火管理者の場合はその旨と代行者の代行可能時間帯を記入すること。

なお、当該事業所が条例第50条の3の地下駅舎に該当する場合は、当該地下駅舎に必要な事業所自衛消防隊長の代行者の役職名等、氏名を全て記入し、事業所自衛消防隊長及び当該隊長の代行者の保有する自衛消防技術認定証の資格番号及び認定証交付日を記入すること。

(2) 当該防火対象物が条例第55条の5に該当する場合は、自衛消防技術認定証保有者の役職名等、氏名、資格番号及び認定証交付年月日を例示にならって記入すること。

また、全体についての消防計画に定める防火対象物自衛消防隊の地区中核要員に指定されたものは、特記事項欄に地区中核要員の旨を記入すること。

なお、全体についての消防計画に定める防火対象物自衛消防隊の本部中核要員に指定されたものについては、「本部中核要員の割当」に役職名等、氏名、資格番号及び認定証交付年月日を例示にならって記入すること。

(3) 「全体についての消防計画に定める自衛消防活動中核要員の割当」には、全体についての消防計画に定める各事業所への自衛消防活動中核要員の割当人数を記入すること。

(4) 本表を新規に作成した場合は、当該防火対象物の防火対象物自衛消防隊長へその写しを提出すること。

また、本表を変更した場合は、変更の都度本表を修正し、当該防火対象物の防火対象物自衛消防隊長へその変更内容を連絡すること。

▲別表９

営業時間外等の事業所自衛消防隊の組織編成表（例）及び活動要領

１　休日の指揮体制

２　夜間の指揮体制

３　活動要領

⑴　火災を発見した場合は、直ちに消防機関に通報後、初期消火活動を行うとともに、ビル内残留者に火災の発生を知らせ、事業所自衛消防隊長、防火管理者等関係者に別に定める緊急連絡網により急報するものとする。

⑵　消防隊に対しては、火災発見の状況、延焼状況等の情報及び資料等を速やかに提供するとともに、出火場所への誘導を行う。

⑶　活動に際しては、在館中の事業所の従業員が協力するものとする。

⑷　自動通報を行っている場合は次のとおりとする。

ア　無人直接通報の場合で、休日、夜間などの営業時間外等の無人時においては、無人直接通報を行う。

なお、火災発生等の連絡を受けた防火管理者等は、現場に駆け付けるものとする。

イ　即時通報の場合で、休日、夜間などの営業時間外等の無人時においては、即時通報を行う。

なお、火災発生等の連絡を受けた防火管理者等は、現場に駆け付けるものとする。

（緊急連絡先）

別表１０

オフィス家具類の転倒・落下・移動防止対策チェックリスト

| 項 目 | チェック |
| --- | --- |
| １ 背の高い家具を単独で置いていない |  |
| ２ 安定の悪い家具は背合わせに連結している |  |
| ３ 壁面収納は壁・床に固定している |  |
| ４ 二段重ね家具は上下連結している |  |
| ５ ローパーティションは転倒しにくい「コの字型」「Ｈ型」のレイアウトにし、床に固定している |  |
| ６ ＯＡ機器は落下防止してある |  |
| ７ 引出し、扉の開き防止対策をしている |  |
| ８ 時計、額縁、掲示板等は落下しないように固定している |  |
| ９ ガラスには飛散防止フィルムを貼っている |  |
| 10 床につまずきやすい障害物や凹凸はない |  |
| 11 避難路に物を置いていない |  |
| 12 避難路に倒れやすいものはない |  |
| 13 避難出口は見えやすい |  |
| 14 非常用進入口に障害物はない |  |
| 15 家具類の天板上には物を置いていない |  |
| 16 収納物がはみ出たり、重心が高くなっていない |  |
| 17 危険な収納物（薬品、可燃物等）がない |  |
| 18 デスクの下に物を置いていない |  |
| 19 引出し、扉は必ず閉めている |  |
| 20 ガラス窓の前に倒れやすいものを置いていない |  |
| 21 コピー機は適切な方法で転倒・移動防止対策をしている |  |

別表１１

一斉帰宅抑制における従業員等のための備蓄（例）

| 備蓄場所 | 備蓄品 （１人分/日の備蓄量） | 人/３日分の備蓄量 |
| --- | --- | --- |
| 階 | 食料品 | アルファ化米（３食分） |  |
|  |  | 乾パン（１缶） |  |
|  |  | 缶詰（３缶） |  |
|  | 飲料水 | ミネラルウォーター（３リットル） |  |
|  | 救急医療薬品類 | 消毒液 |  |
|  |  | ばんそうこう |  |
|  |  | 風邪薬 |  |
|  | 要配慮者用 | 簡易ベッド |  |
|  |  | 簡易間仕切り壁 |  |
|  |  | 乳幼児用食品 |  |
|  |  | 粉ミルク |  |
|  |  | 哺乳器 |  |
|  |  | 車いす |  |
|  | その他の物資 | 毛布・保温シート等（１枚/人） |  |
|  |  | 簡易トイレ |  |
|  |  | 敷物・ブルーシート等 |  |
|  |  | 携帯ラジオ |  |
|  |  | 懐中電灯 |  |
|  |  | 乾電池（単１から単４） |  |
|  |  | 使い捨てカイロ（３個） |  |
|  |  | ウエットティッシュ |  |
|  |  | 非常用発電機 |  |
|  |  | 工具類 |  |
|  |  | ヘルメット |  |
|  |  | 軍手 |  |
|  |  | 地図（１都３県） |  |
|  |  | 拡声器 |  |
| 備蓄場所 | 備蓄品 （１人分/日の備蓄量） | 人/３日分の備蓄量 |
| 階 | 食料品 | アルファ化米（３食分） |  |
|  |  | 乾パン（１缶） |  |
|  |  | 缶詰（３缶） |  |
|  | 飲料水 | ミネラルウォーター（３リットル） |  |
|  | 救急医療薬品類 | 消毒液 |  |
|  |  | ばんそうこう |  |
|  |  | 風邪薬 |  |
|  | 要配慮者用 | 簡易ベッド |  |
|  |  | 簡易間仕切り壁 |  |
|  |  | 乳幼児用食品 |  |
|  |  | 粉ミルク |  |
|  |  | 哺乳器 |  |
|  |  | 車いす |  |
|  | その他の物資 | 毛布・保温シート等（１枚/人） |  |
|  |  | 簡易トイレ |  |
|  |  | 敷物・ブルーシート等 |  |
|  |  | 携帯ラジオ |  |
|  |  | 懐中電灯 |  |
|  |  | 乾電池（単１から単４） |  |
|  |  | 使い捨てカイロ（３個） |  |
|  |  | ウエットティッシュ |  |
|  |  | 非常用発電機 |  |
|  |  | 工具類 |  |
|  |  | ヘルメット |  |
|  |  | 軍手 |  |
|  |  | 地図（１都３県） |  |
|  |  | 拡声器 |  |

別表１２

震災時における時差退社計画（例）

| 優先順位 | 家庭内事情 | 氏 名 | 自宅住所 | 帰宅ルートの概要 | 距離 | 付加的要素 | 帰宅グループ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 連絡先 | 主要路線 | 予測時間 |  | 開始時刻 |
|  |  |  |  | 通常の通勤経路 |  |  | 到着時刻 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 開始 ： |
|  |  |  | （Eﾒｰﾙ ） |  |  |  | 到着 ： |
|  |  |  |  |  |  |  | 開始 ： |
|  |  |  | （Eﾒｰﾙ ） |  |  |  | 到着 ： |
|  |  |  |  |  |  |  | 開始 ： |
|  |  |  | （Eﾒｰﾙ ） |  |  |  | 到着 ： |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 開始 ： |
|  |  |  | （Eﾒｰﾙ ） |  |  |  | 到着 ： |
|  |  |  |  |  |  |  | 開始 ： |
|  |  |  | （Eﾒｰﾙ ） |  |  |  | 到着 ： |
|  |  |  |  |  |  |  | 開始 ： |
|  |  |  | （Eﾒｰﾙ ） |  |  |  | 到着 ： |
| ３ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 開始 ： |
|  |  |  | （Eﾒｰﾙ ） |  |  |  | 到着 ： |
|  |  |  |  |  |  |  | 開始 ： |
|  |  |  | （Eﾒｰﾙ ） |  |  |  | 到着 ： |

別表１３

施設の安全点検のためのチェックリスト（例）

| 点検項目 | 点検内容 | 判定 （該当） | 該当する場合の 対処・応急対応等 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施設全体 |
| 1 | 建物（傾斜・沈下） | 傾いている。沈下している。 |  | 建物を退去 |
|  |  | 傾いているように感じる。 |  | 要注意 →専門家へ詳細診断を要請 |
| 2 | 建物（倒壊危険性） | 大きなX字状のひび割れが多数あり、コンクリートのはく落も著しく、鉄筋がかなり露出している。壁の向こう側が透けて見える。 |  | 建物を退去 |
|  |  | 斜めやX字形のひび割れがあるが、コンクリートのはく落はわずかである。 |  | 要注意 →専門家へ詳細診断を要請 |
| 3 | 隣接建築物・周辺地盤 | 隣接建築物や鉄塔等が施設の方向に傾いている。 |  | 建物を退去 |
|  |  | 周辺地盤が大きく陥没又は隆起している。 |  | 建物を退去 |
|  |  | 隣接建築物の損傷や周辺地盤の地割れがあるが、施設への影響はないと考えられる。 |  | 要注意 →専門家へ詳細診断を要請 |
| 施設内部（居室・通路等） |
| 1 | 床 | 傾いている、又は陥没している。 |  | 立入禁止 |
|  |  | フロア等、床材に損傷が見られる。 |  | 要注意/要修理 |
| 2 | 壁・天井材 | 間仕切り壁に損傷が見られる。 |  | 要注意/要修理 |
|  |  | 天井材が落下している。 |  | 立入禁止 |
|  |  | 天井材のズレが見られる。 |  | 要注意 →専門家へ詳細診断を要請 |
| 3 | 廊下・階段 | 大きなX字状のひび割れが多数あり、コンクリートのはく落も著しく、鉄筋がかなり露出している。壁の向こう側が透けて見える。 |  | 立入禁止 |
|  |  | 斜めやX字形のひび割れがあるが、コンクリートのはく落はわずかである。 |  | 点検継続 →専門家へ詳細診断を要請 |
| 4 | ドア | ドアが外れている、又は変形している。 |  | 要注意/要修理 |
| 5 | 窓枠・窓ガラス | 窓枠が外れている、又は変形している。 |  | 要注意/要修理 |
|  |  | 窓が割れている、又はひびがある。 |  | 要注意/要修理 |
| 6 | 照明器具・吊り器具 | 照明器具・吊り器具が落下している。 |  | 要注意/要修理 |
|  |  | 照明器具・吊り器具のズレが見られる。 |  | 要注意/要修理 |
| 7 | じゅう器等 | じゅう器（家具）等が転倒している。 |  | 要注意/要修理/要固定 |
|  |  | 書類等が散乱している。 |  | 要注意/要復旧 |
| 設備等 |
| 1 | 電力 | 外部からの電力供給が停止している。（商用電源の途絶） |  | 代替手段の確保/要復旧 →（例）非常用電源を稼働 |
|  |  | 照明が消えている。 |  |  |
|  |  | 空調が停止している。 |  |  |
| 2 | エレベーター | 停止している。 |  | 要復旧 →メンテナンス業者に連絡 |
|  |  | 警報ランプ、ブザー点灯、鳴動している。 |  |  |
|  |  | カゴ内に人が閉じ込められている。 |  | →メンテナンス業者又は消防機関に連絡 |
| 3 | 上水道 | 停止している。 |  | 代替手段の確保/要復旧 →(例）備蓄品の利用 |
| 4 | 下水道・トイレ | 水が流れない（あふれている）。 |  | 使用中止/代替手段の確保/要復旧 →（例）災害用トイレの利用 |
| 5 | ガス | 異臭、異音、煙が発生している。 |  | 立入禁止/要復旧 |
|  |  | 停止している。 |  | 要復旧 |
| 6 | 通信・電話 | 停止している。 |  | 代替手段の確保/要復旧 →（例）衛星携帯電話、無線機の利用 |
| 7 | 消防用設備等 | 故障・損傷している。 |  | 代替手段の確保/要復旧 →消防設備業者に連絡 |
| セキュリティ |
| 1 | 防火シャッター | 閉鎖している。 |  | 要復旧 |
| 2 | 非常階段・非常用出口 | 閉鎖している（通行不可である）。 |  | 要復旧 →復旧できない場合、立入禁止 |
| 3 | 入退室・施錠管理 | セキュリティが機能していない。 |  | 要復旧/要警備員配置 →外部者侵入に要注意 （状況により立入禁止） |

別記１

自衛消防活動要領

（通報連絡、情報収集）

１　火災の発見者は、消防機関（119番）への通報及び防災センターに場所、状況等を速報するとともに、周辺に火災を知らせるものとする。

２　本部隊の通報連絡（情報）班は、次の活動を行うものとする。

⑴ 本部員として活動拠点における任務にあたる。

⑵ 現場確認者等から火災の連絡を受けた時は、直ちに119番通報する。

⑶ 火災発生確認後、速やかに、避難が必要な階の在館者への避難誘導放送を行う。

⑷ 自衛消防隊長、地区隊長及び関係者への火災発生の連絡を行う。

⑸ 避難が必要な階以外の階への火災発生及び延焼状況の連絡を行う。

３　地区隊の通報連絡（情報）班は、次の活動を行うものとする。

⑴ 出火場所、火災規模、燃えているもの、延焼危険の確認

⑵ 消火活動状況、活動人員の確認

⑶ 逃げ遅れた者、負傷者の有無及び状況の確認

⑷ 区画形成状況の確認

⑸ 危険物等の有無の確認

⑹ 前⑴～⑸の情報の自衛消防隊長又は地区隊長への伝達

⑺ 情報収集内容の記録

（消火活動）

１　本部隊の初期消火班員は、地区隊と協力し、消火器又は屋内消火栓設備等を活用して適切な初期消火を行うとともに防火戸、防火シャッター等を閉鎖し、火災の拡大防止にあたる。

２　地区隊における消火活動は、初動措置に主眼をおき活動する。

なお、自己地区隊の担当区域外で発生した場合は、臨機の措置を行うとともに、自衛消防隊長等の指示により行動するものとする。

（避難誘導）

１　本部隊の避難誘導班員は、火災が発生した場合、地区隊と協力して出火階及びその上階の者を優先して避難誘導にあたるものとする。

２　エレベーターによる避難は原則として行わないものとする。

３　屋上への避難は原則として行わないものとする。

４　避難誘導班員の部署は、非常口、特別避難階段附室前及び行き止まり通路等とする。

また、忘れ物等のため、再び入る者のないように万全を期するものとする。

５　避難誘導にあたっては、携帯拡声器、懐中電灯、警笛、ロープ等を活用して避難者に避難方向や火災の状況を知らせ、混乱の防止に留意し避難させる。

６　負傷者及び逃げ遅れた者等について情報を得たときは、直ちに本部に連絡する。

７　避難終了後、速やかに人員点呼を行い、逃げ遅れた者の有無を確認し、自衛消防隊の本部に報告する。

８　地区隊の避難誘導班は、避難者に対し、前各項に従い誘導にあたるものとする。

（安全防護措置）

安全防護班員は、火災が発生した場合、排煙口の操作を行うとともに防火戸、防火シャッター、防火ダンパー等の閉鎖を行うものとする。

（応急救護）

１　本部隊は、必要に応じ　　　　　　　　　　の一時集合場所等に救護所を設置し、地区隊の応急救護班と連携して活動を行う。

２　地区隊の応急救護班は、救護所を消防隊の活動に支障のない安全な場所に設置する。ただし、本部隊の応急救護班が、救護所を設けた場合は、本部隊と連携して本部隊の設けた救護所を活用し、必要な活動を行うものとする。

３　本部隊及び地区隊の応急救護班は、応急手当を行い、救急隊と密接な連絡をとり、速やかに負傷者を病院に搬送できるように適切な対応をとるものとする。

４　本部隊及び地区隊の応急救護班は、負傷者の所属する事業所名、氏名、年齢、住所、電話番号、搬送病院、負傷箇所及び負傷程度等必要な事項を記録すること。

５　逃げ遅れた者の情報を得た場合、現場へ急行し、特別避難階段、屋外避難階段等の安全な場所へ救出するものとする。

（自動火災報知設備と音声警報鳴動方式の放送設備が連動している場合）

防災センター要員等は次の対応を行うものとする。

１　自動火災報知設備の受信機に火災表示を認めた時は、１名以上の防災センター要員等を防災センター等に残し、他の者は消火器、マスターキー、携帯電話等を持って現場へ急行する。

２　現場へ急行した防災センター要員等は、自動火災報知設備の発信機を押すか又は非常電話等により防災センター等へ連絡する。

また、現場から防災センター等へ火災である旨の連絡があった場合は、直ちに消防機関（119番）へ通報する。

３　防災センター等に残った防災センター要員等は、火災の状況によっては必要により放送設備を手動に切替え必要な事項を放送する。

４　在館者（劇場等の観客、百貨店の顧客等）の混乱を防ぐため、従業員のみに分かる暗号文を放送する場合には感知器が発報した旨の放送の後に、放送設備を手動により起動させ暗号文を放送する。

（自動通報）有人直接通報を行っている場合

１　防災センター要員は、自動火災報知設備が作動し、火災通報装置から消防機関へ通報された場合には、消防機関からの着信信号を確認すること。

２　誤作動により直接通報された場合は、非常停止ボタンを押し、通報を中止すること。ただし、通報の中止が間に合わなかった場合には、119番送受話器を使用し又は119番を行い、誤作動であることを連絡すること。

別記２

震災時の自衛消防活動要領

（消防機関への通報）

１　消防機関への通報は、努めて防火対象物自衛消防隊本部隊が行う。ただし、火災が発生した場合又は防火対象物自衛消防隊へ連絡がとれないなど、緊急を要する場合は、事業所自衛消防隊の通報連絡班から通報し、通報後その旨を防火対象物自衛消防隊本部に通報する。

２　地震の被害状況により、電話回線が使用不能な場合は、近くの消防署へ駆けつけ、火災等の発生状況、救出、救護が必要な状況を通報する。

（初期救助、初期救護）

地震時の初期救助、初期救護については、次の活動を行う。

⑴　応急救護班は負傷者が発生した場合、応急手当を行うとともに、地震の被害状況により緊急を要する場合は、救護所、医療機関に搬送する。

⑵　建物等の下敷きになっている者等救出が必要な者を発見した場合は、事業所自衛消防隊長に知らせるとともに、救出可能なときは、周囲の者と協力して救出を図る。

⑶　倒壊建物に挟まれたり、閉じ込められた人の救出にあたっては、状況を事業所自衛消防隊長等に知らせるとともに、救出作業及び要救助者の安全を確認しながら作業を行うこと。

⑷　救助活動は、避難経路の安全を確保して実施すること。

⑸　倒壊現場付近では、消火器や水バケツ等を準備し、不測の事態に備えること。

⑹　救出の優先順位は、人命の危険が切迫している人から救出し、多数の要救助者がいる場合は、救出作業が容易な人を優先すること。

⑺　チェーンソー等危険が伴う救出資器材は、努めて機器の取扱いに習熟した者が担当すること。

⑻　救出した人に対しては、救出した時間、場所等を記入した傷病者カードを掲示すること。

（エレベーターの閉じ込めの対応等）

１　事業所自衛消防隊長は、エレベーターの閉じ込めの有無の確認等以下の活動を行う。

⑴　速やかにエレベーターの位置を確認するとともに、インターホンにより内部に呼び掛けを行い、閉じ込め者の有無を確認する。

⑵　閉じ込め者が発生している場合は、速やかに防火対象物自衛消防隊長及びエレベーター管理会社の緊急連絡先に連絡する。

⑶　閉じ込め者に対し、エレベーター管理会社へ連絡した旨、地震の状況等を適宜連絡し、落ち着かせる。

⑷　研修の受講修了者等救出活動を行う技術・資格等を有する者がおり、エレベーター管理会社の到着が著しく遅れるなど緊急やむを得ない場合は、エレベーター管理会社の到着を待たずに、救出活動を行わせる。

⑸　エレベーター管理会社が到着した場合は、エレベーター停止位置等の情報を伝達し、現場まで誘導する。

２　従業員及びその他防火管理業務に従事する者の対応

⑴　エレベーターに閉じ込められた場合は、インターホンにより防災センター等に閉じ込められた旨を早急に連絡するとともに、けが人の有無等を伝える。

⑵　エレベーターの閉じ込めを発見した者は、速やかに事業所自衛消防隊長に連絡する。

⑶　事業所自衛消防隊長は、エレベーターが使用できない場合又は一部のエレベーターのみが動いている場合は、在館者に伝達するとともに、各階に掲示し、利用の自粛を図る。

（避難）

地震時の避難については、従業員等の混乱防止に努めるほか次によるものとする。

⑴　建物からの避難

ア　自衛消防隊長は、建物の倒壊危険等がある場合は、在館者を速やかに屋外へ避難させる。

イ　避難は原則として事業所自衛消防隊長の指示又は防災関係機関の避難命令により行う。

ウ　自衛消防隊長は、避難の指示が出るまで、照明器具や棚等の転倒落下に注意しながら柱の回りや、壁ぎわなど安全な場所で従業員等を待機させる。

エ　営業の継続困難な場合は、救助活動等の自衛消防活動と並行して、客を屋外その他の安全な場所へ避難させる。

オ　安全防護班は、避難通路に落下、倒壊した物品などで避難上支障となるものの除去を行う。

カ　事業所自衛消防隊長は、防火対象物自衛消防隊長と連携し、防火対象物全体での避難誘導に努める。

⑵　避難場所等への避難

ア　従業員等を避難場所等に誘導するときは、一時集合場所（　　　　　　　　　　　）及び避難場所（　　　　　　　　　　　　　　　）までの順路、道路状況、地域の被害状況について説明する。

イ　避難する際は、車両等を使用せず全員徒歩とする。

ウ　避難誘導にあたっては拡声器、メガホン等を活用し、避難の際には先頭と最後尾に誘導員を配置する。

エ　避難経路は、道路状況、地域の被害状況等を考慮し、選定する。

オ　避難する際には、ブレーカーの遮断、ガスの元栓の閉鎖等を行うとともに事業所自衛消防隊長にその旨を報告する。

（一斉帰宅の抑制）

地震に伴う火災や建物の倒壊等のおそれがない場合で、交通機関の運行が停止している場合は、帰宅困難者の発生を抑制するため、次の措置を行う。

⑴　待機場所の設営

⑵　非常用物品の準備（食料、飲料水、寝具等）

⑶　名簿作成等による人員管理

⑷　災害状況、交通機関の運行状況等の情報提供

⑸　帰宅可能となった場合の支援資器材の準備（地図等）

※●別記３

大規模テロ等に伴う災害発生時における自衛消防活動要領

（避難準備の時間に余裕がない場合）　～自己防火対象物で発生した場合の対応～

１　自己防火対象物において、大規模テロ等に伴う災害と疑わしい事案が発生した場合は、速やかに屋外に退避し、近隣の堅ろうな建物へ退避する。

２　大規模テロ等に伴う災害の兆候の判断基準例は以下のとおり

⑴　原因不明の多数の死傷者の発生

⑵　不自然な場所での爆発災害

⑶　傷病者の発生とともに、不審物（白い粉、透明な液体等）の存在があった場合

⑷　傷病者による異常な臭気又は味覚の訴え若しくは症状に一定の傾向がある場合

（避難準備の時間に余裕がある場合）　～情報の収集・伝達～

１　事業所自衛消防隊長は、大規模テロ等に係る警報等が発令された情報又は近隣地域で大規模テロ等に伴う災害が発生した情報を防火対象物自衛消防隊長から得た場合は、従業員に伝達する。

２　テレビ、ラジオ、インターネット等を活用して情報収集を行い、必要に応じ在館者に伝達する。

３　行政機関からの指示があるまでは、屋内への避難が原則となることから、自己の判断で避難しないよう、在館者に屋内にとどまるよう伝達する。

別図

避難経路図

# Text boxes

消防計画作成チェック表（大規模用・事業所用）

作成例（大規模用・事業所用）

＜事業所本部隊＞

地区隊

事業所自衛消防隊長

地区隊長

＜事業所地区隊＞

地区隊長

地区隊

応急救護班　　　　　(　名)

班長　長

班員

避難誘導班　　　　　(　名)

班長　長

班員

通報連絡（情報）班　(　名)

班長　　　　　　長

班員

安全防護班　　　　　(　名)

班長　長

班員

応急救護班　　　　　(　名)

班長　　　　　　長

班員

避難誘導班　　　　　(　名)

班長　　　　　　長

班員

初期消火班　　　　　(　名)

班長　　　　　　長

班員

通報連絡（情報）班　(　名)

班長　　　　　　長

班員

安全防護班　　　　　(　名)

班長　長

班員

地区隊

地区隊長

通報連絡（情報）班　(　名)

班長　　　　　　長

班員

事業所自衛消防隊長の代行者兼副隊長　　代行者１　　　　、代行者２

管理権原者

安全防護班　　　　　(　名)

班長　長

班員

応急救護班　　　　　(　名)

班長　　　　　　長

班員

避難誘導班　　　　　(　名)

班長　　　　　　長

班員

初期消火班　　　　　(　名)

班長　　　　　　長

班員

初期消火班　　　　　(　名)

班長　　　　　　長

班員

初期消火班　　　　　(　名)

班長

班員

通報連絡（情報）班　(　名)

班長

班員

応急救護班　　　　　(　名)

班長　長

班員

安全防護班　　　　　(　名)

班長　　　　　　長

班員

避難誘導班　　　　　(　名)

班長　長

班員

21

第１優先順位　：　家庭内事情がある者、勤務地直近（おおむね10km以内）に居住しており徒歩帰宅が可能な者

第２優先順位　：　勤務地からおおむね20km以内の居住者で、帰宅ルートの安全性が確認できた者

第３優先順位　：　勤務地からおおむね20km以上の居住者で、帰宅ルートの安全性が確認できた者